## Интерфейсы

| Интерфейс 1 | Ethernet |
| --- | --- |
| Количество портов | 5 (4 x порта PoE, 1 x порт 10/100) |
| Тип подключения | Гнездо RJ45 |
| Среда передачи | Ethernet RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10/100 MBit/s |
| Дальность передачи | 100 м (между передатчиком и приемником) |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | LNK/ACT, 100, POE |

Функция

| Основные функции | PSE, соответствует стандарту IEEE 802.3at |
| --- | --- |
| Отображение состояний и диагностики | Светодиоды: US1, US2 (резервное питание); аварийный сигнал, LNK/ACT, PoE, 100 Мбит/с на порт |

Параметр расширения сети

| Максимальная длина кабеля (витая пара) | 100 м |
| --- | --- |

Электропитание

| Электропитание | 24 В DC |
| --- | --- |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 57 В DC |

Общие характеристики

| Ширина | 55 мм |
| --- | --- |
| Высота | 117 мм |
| Глубина | 78 мм |
| Тип монтажа | Монтажная рейка |
| Исполнение AX | Stand Alone (внешний) |
| Масса | 685 г |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 75 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без образования конденсата) |
| Давление воздуха (при эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря) |
| Материал корпуса | Алюминий |

Механические испытания

| Тип испытания | Вибростойкость соотв. IEC 60068-2-6 |
| --- | --- |
| Данные испытания | 5g, 150 Гц, критерий 3 |
| Тип испытания | Испытание на ударопрочность в соотв. с МЭК 60068-2-27 |
| Данные испытания | 25 г, 11 мс, ударный импульс полусинусоида |

Соответствие Директиве по ЭМС

| Разработано согласно стандарту | IEC 61000-6.2 |
| --- | --- |
| Стандарт на методы испытаний | IEC 61000-4-2 (ESD) |
| Данные испытания | Критерий B |
| Стандарт на методы испытаний | IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) |
| Данные испытания | Критерий A |
| Стандарт на методы испытаний | IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) |
| Данные испытания | Критерий B |
| Стандарт на методы испытаний | IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) |
| Данные испытания | Критерий B |
| Стандарт на методы испытаний | IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) |
| Данные испытания | Критерий A |
| Стандарт на методы испытаний | IEC 61000-4-8 (Помехоустойчивость в отношении магнитных полей) |
| Данные испытания | Критерий A |
| Стандарт на методы испытаний | EN 55022 (Излучение радиопомех) |
| Данные испытания | Критерий |