Технические характеристики рефлектометра оптических линий связи Fluke OptiFiber Pro,

Ключевые спецификации OTDR

|  | Многомодовый модуль | Одномодовый модуль | Модуль Quad |
| --- | --- | --- | --- |
| Длины волн | 850 нм +/- 10 нм 1300 нм +35/-15 нм | 1310 нм +/- 25 нм 1550 нм +/- 30 нм | 850 нм +/- 10 нм 1300 нм +35/-15 нм 1310 нм +/- 25 нм 1550 нм +/- 30 нм |
| Совместимые типы оптоволокна | 50/125 мкм 62,5/125 мкм | Одномодовый | 50/125 мкм 62,5/125 мкм Одномодовый |
| Мертвая зона событий 1 | 850 нм: 0,5 м стандарт 1300 нм: 0,7 м стандарт | 1310 нм: 0,6 м стандарт 1550 нм: 0,6 м стандарт | 850 нм: 0,5 м стандарт 1300 нм: 0,7 м стандарт 1310 нм: 0,6 м стандарт 1550 нм: 0,6 м стандарт |
| Мертвая зона затухания 2 | 850 нм: 2,2 м стандарт 1300 нм: 4,5 м стандарт | 1310 нм: 3,6 м стандарт 1550 нм: 3,7 м стандарт | 850 нм: 2,2 м стандарт 1300 нм: 4,5 м стандарт 1310 нм: 3,6 м стандарт 1550 нм: 3,7 м стандарт |
| Динамический диапазон 3, 5, 6 | 850 нм: 28 дБ, стандартно 1300 нм: 30 дБ, стандартно | 1310 нм: 32 дБ, стандартно 1550 нм: 30 дБ, стандартно | 850 нм: 28 дБ, стандартно 1300 нм: 30 дБ, стандартно 1310 нм: 32 дБ, стандартно 1550 нм: 30 дБ, стандартно |
| Установка максимальной длины | 40 км | 130 км | MM: 40 км SM: 130 км |
| Диапазон измерения расстояния 4, 5, 7, 8, 9, 10 | 850 нм: 9 км 1300 нм: 35 км | 1310 нм: 80 км 1550 нм: 130 км | 850 нм: 9 км 1300 нм: 35 км 1310 нм: 80 км 1550 нм: 130 км |
| Диапазон отражающей способности 4, 5 | 850 нм: -14 дБ – -57 дБ (стандартно) 1300 нм: -14 дБ – -62 дБ (стандартно) | 1310 нм: -14 дБ – -65 дБ (стандартно) 1550 нм: -14 дБ – -65 дБ (стандартно) | 850 нм: -14 дБ – -57 дБ (стандартно) 1300 нм: -14 дБ – -62 дБ (стандартно) 1310 нм: -14 дБ – -65 дБ (стандартно) 1550 нм: -14 дБ – -65 дБ (стандартно) |
| Разрешающая способность пробы | 3 см – 400 см | 3 см – 400 см | 3 см – 400 см |
| Продолжительность импульса (номинальная) | 850 нм: 3, 5, 20, 40, 200 нс 1300 нм: 3, 5, 20, 40, 200, 1000 нс | 1310/1550 нм: 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс | 850 нм: 3, 5, 20, 40, 200 нс 1300 нм: 3, 5, 20, 40, 200, 1000 нс 1310/1550 нм: 3, 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 нс |
| Время тестирования (на длину волны) | Автоматическая настройка: 5 с (стандартно) | Автоматическая настройка: 10 с (стандартно) | Автоматическая настройка: MM – 5 с (стандартно) SM – 10 с (стандартно) |
|  | Настройка быстрого тестирования: 2 с (стандартно) | Настройка быстрого тестирования: 5 с (стандартно) | Настройка быстрого тестирования: MM – 2 с (стандартно) SM – 5 с (стандартно) |
|  | Настройка наивысшей точности: 2 – 180 с | Настройка наивысшей точности: 5 – 180 с | Настройка наивысшей точности: MM – 2 – 180 с M SM – 5 – 180 с |
|  | Настройка FaultMap: 2 с (стандартно), 180 с (макс.) | Настройка FaultMap: 10 с (стандартно), 180 с (макс.) | Настройка FaultMap: MM – 2 с (стандартно), MM – 180 с (макс.) SM – 10 с (стандартно), SM – 180 с (макс.) |
|  | Настройка OTDR для центра обработки данных: 1 с (стандартно при 850 нм), 7 с (макс.) | Настройка OTDR для центра обработки данных: 20 с (стандартно), 40 с (макс.) | Настройка OTDR для центра обработки данных: MM – 1 с (стандартно при 850 нм) MM – 7 с (макс.) SM – 20 с (стандартно) SM – 40 с (макс.) |
|  | Ручная настройка: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с | Ручная настройка: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с | Ручная настройка: -3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с SM - 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 180 с |

- Измерение выполняется при 1,5 дБ ниже ненасыщенного пика отражения и при кратчайшей продолжительности импульса. Пик отражения < -40 дБ для многомодового режима и < - 50 дБ для одномодового режима.

- Измерение выполняется при отклонении +/- 0,5 дБ от обратного рассеяния и при кратчайшей продолжительности импульса. Пик отражения < -40 дБ для многомодового режима и < - 50 дБ для одномодового режима.

- Для стандартного коэффициента обратного рассеяния для оптоволокна OM1: 850: -65 дБ, 1300: -72 дБ.

- Стандартные коэффициенты обратного рассеяния и затухания для оптоволокна OM2-OM4: 850 нм: -68 дБ; 2,3 дБ/км: 1300 нм: -76 дБ; 0,6 дБ/км.

- Стандартные коэффициенты обратного рассеяния и затухания для оптоволокна OS1-OS2: 1310 нм: -79 дБ; 0,32 дБ/км; 1550 нм: -82 дБ; 0,19 дБ/км.

- SNR=1 метод, 3 минут в среднем, самая долгая продолжительность импульса.

- 850 = 9 км стандартно для поиска конца или 7 км стандартно для поиска события 0,1 дБ (с максимальным затуханием 18 дБ перед событием).

- 1300 = 35 км стандартно для поиска конца или 30 км стандартно для поиска события 0,1 дБ (с максимальным затуханием 18 дБ перед событием).

- 1310 = 80 км стандартно для поиска конца или 60 км стандартно для поиска события 0,1 дБ (с максимальным затуханием 20 дБ перед событием).

- 1550 = 130 км стандартно для поиска конца или 90 км стандартно для поиска события 0,1 дБ (с максимальным затуханием 18 дБ перед событием).

- Не включает погрешность показателя преломления и погрешность автоматического определения местоположения события.

- дБ колебания на шаг 1 дБ.

- Относится к обратному рассеянию трассировки в пределах диапазона расстояния, на котором OTDR может найти событие 0,1 дБ.

Дополнительные ключевые спецификации

| Спецификация датчика FiberInspector |
| --- |
| Увеличение | ~ 200-кратное увеличение с дисплеем OptiFiber Pro |
| Источник света | Синий светодиод |
| Источник питания | Базовый блок TFS |
| Поле обзора (FOV) | Горизонтально: 425 мкм Вертикально: 320 мкм |
| Минимальный регистрируемый размер частиц | 0,5 мкм |
| Размеры | Приблизительно 6,75 x 1,5 дюйма (1175 x 35 мм) без наконечника адаптера |
| Масса | 200 г |
| Диапазон температур | Рабочая: 32 – 122 °F (0 – +50 °C) Хранение: от -4°F до +158°F (от -20°C до +70°C) |
| Сертификация | CE (при использовании с базовым блоком) |

| Спецификации VFL |
| --- |
| Управление включением/выключением | Механический выключатель и кнопка на сенсорном экране |
| Выходная мощность | 316 мкВт (-5 дБм) = пиковая мощность = 1,0 мВт (0 дБм) |
| Рабочая длина волны | Номинал 650 нм |
| Ширина спектра (среднеквадратичное значение) | ±3 нм |
| Режимы вывода | Непрерывные волны и импульсный режим (2 - 3 Гц частоты мигания) |
| Соединительный адаптер | Универсальный 2,5 мм |
| Безопасность лазера (классификация) | Класс II CDRH, соответствие стандарту EN 60825-2 |

| Общие характеристики |
| --- |
| Масса | Основной блок с модулем и аккумулятором: 3 фунта, 5 унций (1,28 кг) |
| Размеры | Основной блок с модулем и аккумулятором: 2,625 x 5,25 x 11,0 дюйма ( 6,67 x 13,33 x 27,94 см) |
| Питание | Блок литиево-ионных батарей, 7,2 В |
| Время работы от батарей | Восьмичасовая работа OTDR в автоматическом двухволновом режиме, без подсоединенного видеодатчика, 150 м оптоволокна |
| Время зарядки |  |
| При выключенном тестере | 4 часа зарядки, чтобы зарядить от 10% до 90% |
| При включенном тестере | 6 часов зарядки, чтобы зарядить от 10% до 90% с включенным тестером |

| Требования к окружающей среде |
| --- |
| Рабочая температура* | -18 – 45 ºC |
| Диапазон нерабочих температур | -30 – 60 ºC |
| Рабочая высота над уровнем моря | 4 000 м (13123 футов) 3200 м (10 500 футов) с адаптером переменного тока |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 м |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1 |

* При использовании питания от батареи. При питании от источника переменного тока: 0 – 45 ºC. Функция трассировки в реальном времени используется не более 5 минут в 15-минутный период. Для продолжительного использования функции трассировки в реальном времени максимальная температура окружающей среды должна составлять 35 ºC. 
* Для сохранения емкости батареи не рекомендуется содержать ее при температуре ниже -20 °C (-4 °F) или выше 50 °C (122 °F) дольше одной недели.