| номер заказа | Тип | Диапазон | Вых. сигнал | Питание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12245712 | ОТ-1 | 0…6 бар | 4/20 мА, 2-х пров. | DC 8...36 V |
| 36125938 | ОТ-1 | 0…6 бар | 0/10 В, 3-х пров. | DC 14...36 V |
| 12092968 | ОТ-1 | 0...10 бар | 4/20 мА, 2-х пров. | DC 8...36 V |
| 12796132 | ОТ-1 | 0...10 бар | 0/10 В, 3-х пров. | DC 14...36 V |
| 12092976 | ОТ-1 | 0…16 бар | 4/20 мА, 2-х пров. | DC 8...36 V |
| 12549241 | ОТ-1 | 0…25 бар | 4/20 мА, 2-х пров. | DC 8...36 V |
|  | ОТ-1 | 0…40 бар | 4/20 мА, 2-х пров. | DC 8...36 V |
|  | ОТ-1 | 0…60 бар | 4/20 мА, 2-х пров. | DC 8...36 V |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Тип OT-1 |
| --- | --- |
| Диапазон измерений Предельно допустимое давление Предел прочности Вид давления | бар бар бар | 6 10 16 25 40 60 20 20 32 50 80 120 100 100 160 250 400 550 Избыточное (абсолютное под заказ) |
| Присоединение к источнику давления |  | G1/4 А(B), М14х1,5, 1/4NPT и др. |
| Материалы -деталей контактирующих с измеряемой средой -корпуса Класс точности | % | CrNi-сталь Высокопрочный пластик (РВТ) 1,0 |
| Выходной сигнал/ Питание Uв/нагрузка |  | 4…20мА 2-х проводный/8…36 DC B/RА≤( Uв-8B)/0.02A 1…6 V 3-х проводный/9…36 DC B/ RА > 2,5 кОм 1…5 V 3-х проводный/8…36 DC B/ RА > 2,5 кО 0…10 V 3-х проводный/ 14…36 DC B/ RА > 5 кОм 0.5…4.5 B, логометр./5±0,5 DC B/ RА > 4,5 кОм |
| Допустимая температура -измеряемой среды -окружающей среды | °С °С | -40…+125 -40…+100 |
| Пылевлагозащита |  | IP 67 |
| Масса | кг | Около 0,07 |
| Типовой лист |  | PE 81.42 (стандартное исполнение) |