Технические характеристики

| Система вертикального отклонения |
| --- |
| Количество каналов | R&S®RTO1012 и R&S®RTO1022 | 2 |
|  | R&S®RTO1014 и R&S®RTO1024 | 4 |
| Полоса пропускания (на уровне -3 дБ) при | R&S®RTO1012 и R&S®RTO1014 | 1 ГГц |
| 50 Ом |  |  |
|  | R&S®RTO1022 и R&S®RTO1024 | 2 ГГц |
| Время нарастания переходной характеристики (расчетное) | R&S®RTO1012 и R&S®RTO1014 | 300 пс |
|  | R&S®RTO1022 и R&S®RTO1024 | 175 пс |
| Входное сопротивление |  | 50 Ом ±1.5 % |
|  |  | 1 MОм ±1 %, 15 пФ (расчетное) |
| Чувствительность | При максимальной полосе пропускания во всех диапазонах | 50 Ом: от 1 мВ/дел до 1 В/дел |
|  |  | 1 МОм: от1 мВ/дел до 10 В/дел |
| Разрешение АЦП (ENOB) | При синусоидальном сигнале с максимальной амплитудой и частотой < –3 dB относительно полосы пропускания | > 7 бит (расчетное) |
| Система сбора информации |
| Максимальная частота дискретизации (в режиме реального времени) |  | 10 ГГц на канал |
| Объем памяти | В стандартной конфигурации, на канал при одном активном канале | R&S®RTO1012 и R&S®RTO1022: 20 / 40 *106 отсчетов |
|  |  | R&S®RTO1014 и R&S®RTO1024: 20 / 80 *106 отсчетов |
|  | Максимальная с опцией R&S®RTO-B102, | R&S®RTO1012 и R&S®RTO1022: 100 / 200 *106 отсчетов |
|  | на канал при одном активном канале | R&S®RTO1014 и R&S®RTO1024: 100 / 400 *106 отсчетов |
| Максимальная скорость сбора данных | Непрерывная регистрация и вывод | 1 000 000 сигналов/с |
|  | 1×109 отсчетов/с, 1×103 отсчетов |  |
|  | Режим сегментированной развертки | Время простоя < 200 нс |
| Режимы прореживания | Любое сочетание режима прореживания и арифметических операций с формой сигнала, до 3 сигналов на канал | Выборка, пиковый детектор, режим высокого разрешения |
|  |  | Среднеквадратичное значение |
| Арифметические операции |  | Выключены, огибающая, усреднение |
| Режимы интерполяции |  | Линейная, Sin(x)/x, ступенчатая |
| Система горизонтального отклонения |
| Диапазон временной развертки |  | От 25 пс/дел до 50 с/дел |
| Погрешность временной развертки | После поставки/калибровки | 2,5·10-6 |
|  | После поставки/калибровки | 2·10-8 |
|  | (опция R&S®RTO-B4) |  |
| Задержка между каналами |  | ±100 нс (в режиме реального времени, переключение между каналами - например, задержка состояние-детектирование) |
| Система синхронизации |
| Режимы синхронизации |  | по фронту, по импульсу, по длительности, рант, по окну, по тайм-ауту, по интервалу, по крутизне сигнала, Data2Clock, по шаблону, по состоянию, по заданной последовательности, I2C, SPI; |
|  |  | Опционально: UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay |
| Чувствительность | Задание гистерезиса системы запуска | Устанавливается автоматически или вручную |
|  |  | от 0,1 дел до 5 дел |
| Мин. обнаруживаемый импульс |  | 100 пс |
| Связь по входу сигнала запуска |  | Как в выбранном канале; опционально: подавление ВЧ с регулируемой частотой среза от 100 кГц до 50% от полосы пропускания |
| Математические операции |
| Алгебраические категории |  | математические, логические операции, сравнение, частотная область, цифровые фильтры |
| Операции, оптимизированные на аппаратном уровне | +, -, *, 1/x, ¦x¦, производная, log10, ln, log2, масштабирование, |
| Математические | Конечная импульсная характеристика, амплитуда БПФ |
| Функции анализа и измерений |
| Функции анализа с аппаратным ускорением |  | спектр, гистограмма, испытания на соответствие маске, курсор |
| Функции измерения с аппаратным ускореним |  | амплитудные измерения, временные измерения |
| Общие характеристики |
| Размеры | ширина × высота × глубина | 427 мм × 249 мм × 204 мм |
|  |  | (16,81 дюйм x 9,8 дюйм x 8,03 дюйм) |
| Масса | R&S®RTO1024 | 9,6 кг (21,16 фунт) |
| Display |  | 10,4" LC TFT цветной сенсорный экран, |
|  |  | 1024 × 768 пикселей (XGA) |
| Возможности подключения |  | 1 Гбит/с LAN, 4 × USB 2.0, GPIB (опционально), DVI для внешнего монитора, внешняя синхронизация |