Технические характеристики

| Диапазон частот |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот | R&S®FSVR7 | 10 Гц – 7 ГГц |
|  | R&S®FSVR13 | 10 Гц – 13,6 ГГц |
|  | R&S®FSVR30 | 10 Гц – 30 ГГц |
|  | R&S®FSVR40 | 10 Гц – 40 ГГц |
| Уход эталонной частоты, вызванный старением |  | 1 × 10–6 |
|  | С опцией R&S®FSV-B4 | 1 × 10–7 |
| Анализатор спектра реального времени |  |  |
| Ширина полосы ВЧ реального времени |  | 100 Гц – 40 МГц |
| АЦП |  | 128 млн. отсчетов в секунду, 16 разрядов |
| Оконные функции |  | Блэкман-Харрис, Гаусс, плоская вершина, прямоугольник, Хэннинг, Кайзер |
| Количество точек измерения на спектрограмму |  | 801 |
| Ширина полосы разрешения |  | Полоса ВЧ реального времени / (от 100 до 400), в зависимости от оконной функции |
| Количество спектров в секунду |  | 250 000/с |
| Частота обновления спектрограмм |  | 10 000/с |
| Частота обновления экрана |  | 30/с |
| Детекторы |  | Среднего значения (линейный или среднеквадратичный), максимального пикового, минимального пикового, выборки |
| Функции трассировки |  | Удержание максимума, удержание минимума, среднее |
| Запуск по частотной маске |  |  |
| Разрешающая способность по частоте |  | Ширина полосы реального времени / 801 |
| Полоса обзора запуска |  | Ширина полосы ВЧ реального времени |
| Динамический диапазон |  | От 0 до -80 дБ ниже опорного уровня |
| Анализатор спектра |  |  |
| Ширина полосы |  |  |
| Полоса разрешения | Стандартный фильтр | 1 Гц – 10 МГц |
|  | Стандартный фильтр, НУЛЕВАЯ ПОЛОСА ОБЗОРА | От 1 Гц до 10 МГц, 20 МГц, 40 МГц |
|  | Развертка БПФ | 1 Гц – 300 кГц |
|  | Фильтр канала | 100 Гц – 5 МГц |
| Видеофильтр |  | От 1 Гц до 10 МГц, 20 МГц, 28 МГц, 40 МГц |
| Ширина полосы I/Q-демодуляции |  | 40 МГц |
| Отображаемый средний уровень шума |  |  |
| Отображаемый средний уровень шума | 1 ГГц | –152 дБм (1 Гц) |
|  | 30 ГГц | -150 дБм |
| Отображаемый средний уровень шума с предварительным усилителем, опция R&S®FSV-B22 или R&S®FSV-B24 | 1 ГГц | -163 дБм |
|  | 30 ГГц | -162 дБм |
| Интермодуляция |  |  |
| Точка пересечения третьего порядка (TOI) | f < 3,6 ГГц | 16 дБм |
| Динамический диапазон |  |  |
| Коэффициент утечки мощности в соседний канал в режиме WCDMA | Без компенсации шума | 70 дБ |
|  | С компенсацией шума | 73 дБ |
| Фазовый шум |  |  |
| Частота несущей – 1 ГГц | Смещение от частоты несущей – 10 кГц | -106 дБн (1 Гц) |
|  | Смещение от частоты несущей – 100 кГц | -115 дБн (1 Гц) |
|  | Смещение от частоты несущей – 1 МГц | -134 дБн (1 Гц) |
| Общая погрешность измерения | f < 7 ГГц | 0,4 дБ |

| Анализатор спектра в реальном масштабе времени, от 10 Гц до 7 ГГц | R&S FSVR7 | 1311.0006.07 |
| --- | --- | --- |
| Анализатор спектра в реальном масштабе времени, от 10 Гц до 13,6 ГГц | R&S FSVR13 | 1311.0006.13 |
| Анализатор спектра в реальном масштабе времени, от 10 Гц до 30 ГГц | R&S FSVR30 | 1311.0006.30 |
| Анализатор спектра в реальном масштабе времени, от 10 Гц до 40 ГГц | R&S FSVR40 | 1311.0006.40 |