Указание

| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| --- | --- |

Размеры

| Ширина | 100 мм |
| --- | --- |
| Высота | 125,9 мм |
| Глубина | 74 мм |

Окружающие условия

| Степень защиты | IP20 |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Давление воздуха (при эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (До 2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
| Ударопрочность | 30г, продолжительность 11 мс, ударный импульс полусинусоида, в соответствии с МЭК 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г |

Система управления

| Программный инструмент | PC WORX |
| --- | --- |
| Диагностический инструмент | DIAG+ |

Интерфейсы передачи данных

| Интерфейс | Локальная шина Axioline F |
| --- | --- |
| Тип подключения | Цокольный модуль |
| Скорость передачи данных | 100 MBit/s |
| Интерфейс | Задание параметров / обслуживание / диагностика |
| Тип подключения | Микро-USB тип B |
|  | USB, тип A, розетка |
| Интерфейс | Ethernet |
| Тип подключения | Розетки 3x RJ45 |
| Скорость передачи данных | 10/100 MBit/s |

Питание

| Потребляемый ток, типовой | Тип. 408 мА (без E/As и UL = 24 В) |
| --- | --- |
| Потребляемый ток, макс. | макс. 976 мА (с 2 A на Uшине для E/As и UL = 24 В) |
| Электропитание | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Остаточная пульсация | ± 5 % |

Функция полевой шины

| Количество поддерживаемых оконечных устройств | макс. 63 |
| --- | --- |
| Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 63 (Не превышайте максимально допустимое значение для потребляемого тока) |
| Классификация групп | Ведущее устройство AXIOBUS |

Прямые входы/выходы

| Наименование, вход | Вход счетчика для сигналов 24 В |
| --- | --- |
| Количество входов | макс. 2 (через любые цифровые входы модулей Axioline F) |
| Входная частота | макс. 100 кГц (с модулем AXL F DI16/1 HS 1H) |