| Параметры | АКИП-74224А | АКИП-74424А | АКИП-74824А |
| --- | --- | --- | --- |
| Число каналов | 2 | 4 | 8 |
| Полоса пропускания | 0 … 20 МГц (диапазоны от 50 мВ до 50 В) 0…10 МГц (диапазоны от 10 мВ до 20 мВ) |
| Разрядность АЦП | 12 бит |
| Частота дискретизации | 80 МГц (при использовании от 1 до 4 каналов) 40 МГц (при использовании от 5 до 8 каналов) |
| Максимальная память | 256 МБ (делится между активными каналами) |
| Анализатор спектра | 20 МГц, число точек БПФ от 128 до 1М |
| Генератор СПФ | Выходная частота до 1 МГц, дискретизация 80 МГц, ЦАП 14 бит память 16 кБ |
| Декодирование | 1-Wire, ARINC429, CAN, DALI, DCC, DMX512, Ethernet10Base-T, FlexRay, I²C, I²S,LIN, Manchester, ModbusASCII, ModbusRTU, PS/2, SENT, SPI, UART(в зависимости от числа каналов) |
| Измерения | Автоматические и курсорные (ΔU; ΔT; 1/ΔT) |
| Математика | 30 функций (4 оператора – любой канал/ опорная осциллограмма/ время/ число π) |
| Дополнительные возможности | Допусковый контроль (тест по маске), поддержка создания пользовательских пробников, цифровые фильтры |