| Модель | АКИП-4137/1 | АКИП-4137/2 |
| --- | --- | --- |
| Число каналов | 1 | 1 |
| Полоса пропускания | 5 ГГц | 16 ГГц |
| Коэф. отклонения | 10 мВ/дел … 250 мВ/дел |
| Погрешность установки коэф. отклонения | ±1,5 % F.S.* | ±1,5 % F.S. |
| Постоянное смещение | -1 В … +1 В |
| Входной импеданс | 50 Ом |
| Коэф. развертки (реальное время) | 10 нс/дел … 1000 с/дел |
| Коэф. развертки (эквивалентная дискретизация) | 50 пс/дел … 5 мкс/дел | 10 пс/дел … 5 мкс/дел |
| Дискретизация реального времени | 500 Мвыб/с (макс) |
| Эквивалентная дискретизация | 1 Твыб/с (макс) | 5 Твыб/с (макс) |
| Опорный генератор | ± 2.0 *10-6 | ± 2.0 * 10-6 |
| АЦП | 12 бит |
| Длина памяти | 250 кБ (макс) |
| Источник синхронизации | Внутренний, Внешний |
| Тип синхронизации | Прямой, с делителем |
| Полоса пропускания непосредственного запуска (прямой/ direct) | 3 ГГц |
| Полоса пропускания с делителем частоты | 6 ГГц |
| Полоса пропускания с внешним предварительным делителем частоты | Нет |
| Диапазон частот с восстановлением тактовой частоты | Нет |

*F.S. – полная шкала по вертикали

** - Тх – измеряемый временной интервал, с

То – временной интервал, соответствующий 10 делениям горизонтальной шкалы, с