| собенности | Преимущества |
| --- | --- |
| ü Внешний трансофрматор связи для линий данных ü Поддержка испытаний магнитным полем ü Синхронизация фазового угла ü Программируемые настройки и программы испытаний ü Поддержка импульса 0.5Дж/500 Ом (1.2/50мкс) | ü Модульная расширяемая архитектура ü Экономичное решение, уменьшающее время испытаний ü Одна схема подключения испытуемого устройства для всех типов испытаний ü Интуитивный пользовательский интерфейс, малое время обучения оператора ü Испытательные уровни выше, чем в требованиях стандарта |
| Базовые и товарные стандарты |
| Система DOW3000 полностью соответствует требованиям следующих базовых стандартов и даже превосходит их: ü IEC 61000-4-18: Electromagnetic compatibility (EMC) : Testing and measurement techniques. ü IEC 61000-4-10: Testing and Measurement Techniques : Damped Oscillatory Magnetic Field. Также, оборудование соответствует многим товарным стандартам, а именно: ü IEC 60255-27 Measuring Relays and Protection Equipment ü IEC 62052-11 Electricity Metering Equipment (AC) General Conditions ü ANSI C37.90.1 IEEE Standard for Surge Withstand Capability for Relays and Relay System |
| Связь с линиями передачи данных | Техническая спецификация |
| Сигналы медленных и быстрых затухающих колебательных волн могут быть использованы для испытаний линий передачи данных. Быстрые затухающие колебательные волны (3 МГц, 10 МГц, 30 МГц) вводятся с использованием емкостных клещей связи, в соответствии со стандартами IEC 61000-4-18 и ANSI C37.90. Емкостные клещи связи Частота колебаний (МГц) 3, 10, 30 Диапазон диаметров кабеля устройства 4 - 70 мм Максимальное напряжение изоляции 5 кВ (1.2/50 мкс) Медленные затухающие колебательные волны (100 кГц, 1 МГц) могут быть инжектированы с использованием специального устройства. Также возможен ввод в порты Ethernet и в ассиметричные линии данных Общие параметры линий данных Максимальное напряжение AC 300 В Максимальное напряжение DC 200 В Максимальный рабочий ток устройства 3A на линию Ёмкость связи медленной волны 0.5 мкФ Режим связи Синфазный Дифференциальный | Затухающая колебательная волна (МЕДЛЕННАЯ) Частота колебаний 100 кГц и 1 МГц Диапазон напряжений до 4.4 кВ Импеданс источника 200 Ом Частота пачек импульсов на 100 кГц до 50 Гц Частота пачек импульсов на 1 МГц до 500 Гц Затухающая колебательная волна (БЫСТРАЯ) Частота колебаний (МГц) 3, 10, 30 Диапазон напряжений до 4.4 кВ Импеданс источника 50 Ом Частота пачек импульсов на всех частотах до 5 кГц Импульс IEC 60255-5 0.5 Дж 500 Ом Форма импульса без нагрузки 1.2 / 50 мкс Время нарастания 1.2 мкс Регулируемый диапазон напряжений 500 В - 8000 В Магнитное поле затухающей колебательной волны с дополнительной оснасткой MF1000-1 Частота колебаний 100 кГц и 1 МГц Габариты антенны 1м х 1м Диапазон токов 1 - 150 А (100А/м) |

Найдите больше информации о DOW3000

на emc-partner.com/dow