| ринциип измерения | Радарный принцип измерения |
| --- | --- |
| Характеристики/Применение | - Простые области применения в сфере водоснабжения и водоотведения - Области применения в коммунальном хозяйстве во всех отраслях - Простое применение в резервуарах хранения |
| Доп.информация | Ввод в эксплуатацию с применением Bluetooth®, Управление и техобслуживание посредством приложения SmartBlue |
| Питание / Коммуникация | 2-проводн. (4…20 мА) Беспроводная технология Bluetooth® и App |
| Частота | K-диапазон (~26 ГГц) |
| Погрешность | +/- 5 мм (0,2") |
| Рабочая температура | -40…+60°C (-40…+140°F) |
| Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | -1...3 бар (-14,50...43 фунт/кв. дюйм) |
| Смачиваемые части | PVDF, PBT |
| Присоединение к процессу | Резьба: G1", NPT1"; G1 1/2", NPT1 1/2" |
| Макс. значение измерения | 8 м |
| Связь | Технология беспроводной связи Bluetooth® |
| Сертификаты/Нормативы | CSA C/US |
| Опции | Защитная трубка от затопления Возможны различные варианты монтажа |
| Диапазон применения | ДП < 4: FMR5x; Турбулентные поверхности: FMR5x; Аммиачный газ: FMR54 в успокоительной трубе; Интенсивное образование налипаний: FMR54 с продувкой воздухом; Стойкость только PTFE: FMR52; Измерение в режиме коммерческого учета: FMR5xx или NMR8x |