| Анализатор ITM-20С выпускается в 4 модификациях: |
| --- |
| Наименование | ITM-20C-R | ITM-20C-R-POE | ITM-20C-O | ITM-20C-O-POE |
| Радиочастотный вход | + | + |  |  |
| Оптический вход |  |  | + | + |
| Питание от внешнего сетевого адаптера | + | + | + | + |
| Питание по сети Ethernet (PoE) |  | + |  | + |

| Основные технические характеристики |
| --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | от 44 до 1006 |
| Шаг перестройки по частоте, кГц | 125 |
| Диапазон измеряемых уровней, дБмкВ | от 30 до 90 |
| Пределы основной относительной погрешности измерения уровня, дБ | ±2 |
| Диапазон напряжений внешнего сетевого адаптера, В | от 8 до 24 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
| Интерфейсы управления | Ethernet, RJ45/100Base-TX |
| Измеритель параметров DVB-C и ITU-T J.83 Annex B каналов (для ITM-20C) |
| Тип модуляции | QAM64, 128, 256 / ITU-T J.83 Annex A/B/C |
| Поддерживаемая символьная скорость, Мсимв/с | от 5 до 7 |
| Диапазон измерения MER (DVB-C/ модуляция QAM256), дБ | от 28 до 40 |
| Пределы основной относительной погрешности измерения MER (DVB-C/ модуляция QAM256), дБ | ±2 |
| Диапазон измерения BER | от 5,0·10-3 до 10-8 |
| Характеристики радиочастотного входа (для ITM-20C-R, ITM-20C-R-POE, ITM-20T2) |
| Тип входного радиочастотного разъема | 75 Ohm, F-female |
| Характеристики оптического входа (для ITM-20C-O, ITM-20C-O-POE) |
| Диапазон рабочих длин волн оптического сигнала, нм | от 1200 до 1600 |
| Диапазон входной оптической мощности, дБмВт | от -9 до +3 |
| Погрешность измерения уровня оптической мощности, дБ | ± 0,5 |
| Разрешение по измерению оптической мощности, дБ | ± 0,1 |
| Тип входного оптического разъема | SC/APC |
| Характеристики питания через Ethernet (для ITM-20C-R-POE, ITM-20C-O-POE) |
| Стандарт питания через Ethernet (PoE) | IEEE 802.3af |
| Механические характеристики |
| Габаритные размеры, мм | 106x103x57 |
| Условия эксплуатации |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от 0 до +50 |