## Дисплей

| Дисплей | 26,4 см / 10,4"-TFT |
| --- | --- |
|  | TFT-дисплей 30,7 см / 12,1" |
|  | TFT-дисплей 38,1 см / 15" |
| Яркость | 500 cd/qm (10.4") |
|  | 600 cd/qm (12.1") |
|  | 400 cd/qm (12.1" wide) |
|  | 300 cd/qm (15") |
| Разрешение дисплея | 1024 x 768 Пиксел (XGA), 10.4"; 12.1"; 15" |
|  | 1280 x 800 Пиксел (WXGA), 12.1" |
| Фоновая подсветка | СИД |
| Фоновая подсветка MTBF | > 50000 ч |
| Сенсорная технология | проекционно-ёмкостные (PCAP) |
|  | аналогово-резистивные (полиэфир) |
| Цвета | 16,2 млн цветов |
| Угол считывания слева | В зависимости от конфигурации |
| Угол считывания справа | В зависимости от конфигурации |
| Угол считывания сверху | В зависимости от конфигурации |
| Угол считывания снизу | В зависимости от конфигурации |

## Характеристики компьютера

| Процессор | Intel® Atom™ x7-E3950 2.0 ГГц |
| --- | --- |
| Охлаждение | пассивный |
| Операционная система | Без операционной системы |
|  | Windows® 10 IoT Enterprise |
| Оперативная память (ОЗУ) | 4 GB LPDDR4 |
|  | 8 GB LPDDR4 |
| Память для данных | Flash eMMC, 64 Гб (встроенная) |
|  | Flash eMMC, 64 ГБ + M.2 SSD, 128 ГБ |
| Сеть | 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45 |
| Интерфейсы | 1x COM (RS-232) |
|  | 3x USB 3.0 |
|  | 1x USB 3.0 с передней стороны, с крышкой с классом защиты IP65 (деактивация с помощью ПО) |
| Дополнительные интерфейсы | 1x COM (RS-232) |
|  | Модуль LTE/GPS |
|  | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth |
| Аудио | встроенные колонки |
| Гнезда | Без гнезда |
| Часы реального времени | да (с питанием от батарей) |
| Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |

## Общие сведения

| Кнопки управления | 4 (настраиваемый) |
| --- | --- |
| Материал передняя панель | Стекло (3 мм), отвержденное и с подавлением бликов |
| Материал корпуса | Алюминиевое литья под давл. |
| Тип монтажа | VESA MIS-D, 75 (интегрировано в заднюю стенку в качестве монтажной опции) |
| Вес (GRP) | 3,2 кг (10"-TFT) |
|  | 3,65 кг (12.1"-TFT; 1024 x 768 пикселов (XGA)) |
|  | 3,7 кг (12.1"-TFT; 1280 x 800 пикселов (WXGA)) |
|  | 4,7 кг (15"-TFT) |

## Окружающие условия

| Степень защиты | IP66 |
| --- | --- |
| Ударная прочность | IK08 (EN 62262) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | Класс 5M3 согласно EN 60721-3-5 |
| Ударопрочность | Класс 5M3 согласно EN 60721-3-5 |

## Питание устройства

| Блок питания | 12 ... 48 B DC (9 .... 60 B DC IN) |
| --- | --- |

## Размеры

| Габаритные размеры, ширина, высота, глубина | 277 мм x 249 мм x 50 мм (10"-TFT) |
| --- | --- |
|  | 312 мм x 277 мм x 50 мм (12.1"-TFT; 1024 x 768 пикселов (XGA)) |
|  | 331 мм x 256 мм x 50 мм (12.1"-TFT; 1280 x 800 пикселей (WXGA)) |
|  | 380 мм x 326 мм x 50 мм (15"-TFT) |
| Габаритные размеры, ширина | 277 мм |
| Габаритные размеры, высота | 249 мм |
| Габаритные размеры, глубина | 50 мм |
| Примечание к габаритным размерам | 10"-TFT |
| Габаритные размеры, ширина | 312 мм |
| Габаритные размеры, высота | 277 мм |
| Габаритные размеры, глубина | 50 мм |
| Примечание к габаритным размерам | 12.1"-TFT; 1024 x 768 пикселов (XGA) |
| Габаритные размеры, ширина | 331 мм |
| Габаритные размеры, высота | 256 мм |
| Габаритные размеры, глубина | 50 мм |
| Примечание к габаритным размерам | 12.1"-TFT; 1280 x 800 пикселей (WXGA) |
| Габаритные размеры, ширина | 380 мм |
| Габаритные размеры, высота | 326 мм |
| Габаритные размеры, глубина | 50 мм |
| Примечание к габаритным размерам | 15"-TFT |

## Стандарты и предписания

| Ударопрочность | Класс 5M3 согласно EN 60721-3-5 |
| --- | --- |
| Вибрация (при эксплуатации) | Класс 5M3 согласно EN 60721-3-5 |