Технические характеристики минигенератора

| Выход СВЧ |
| --- |
| Диапазон частот | 25 МГц...6 ГГц с шагом 1 Гц |
| Диапазон установки уровня выходной мощности | -40...+10 дБм с шагом 1 дБ |
| Относительный уровень спектральной плотности мощности фазового шума сигнала СВЧ 1 ГГц на отстройке: 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц | -112 дБн/Гц -122 дБн/Гц -118 дБн/Гц -140 дБн/Гц -151 дБн/Гц |
| Относительный уровень негармонических спектральных составляющих | < -70 дБн |
| Относительный уровень гармонических составляющих | -25 дБн макс. -35 дБн тип. |
| Модуляция СВЧ |
| Типы модуляции сигнала СВЧ | АМ, ЧМ, ФМ, ИМ внутренний или внешний источник |
| Диапазон частот АМ, ЧМ, ФМ | 0 (100 Гц для ЧМ)...100 кГц |
| Форма модулирующего сигнала | определяется внешним источником или встроенным низкочастотным генератором |
| Глубина АМ | 0...96 % |
| Индекс ФМ | 0...3 рад на частоте 6 ГГц пропорционально масштабируется на другую частоту несущей |
| Девиация ЧМ | 0...300 Гц на частоте 6 ГГц пропорционально масштабируется на другую частоту несущей |
| Период повторения импульсов при ИМ | 2 мкс...32 мс при внутреннем источнике не менее 50 нс при внешнем источнике |
| Длительность импульса при ИМ | 1 мкс...32 мс при внутреннем источнике не менее 20 нс при внешнем источнике |
| Подавление в паузе при ИМ | не менее 60 дБ |
| Длительность фронта/среза огибающей радиоимпульса при ИМ | < 10 нс |
| Низкочастотный выход |
| Форма сигнала встроенного низкочастотного генератора | "синус", "пила", "треугольник", "меандр", "шум" |
| Диапазон выходных частот низкочастотного генератора | 0...1 МГц (500 кГЦ пила, треугольник, меандр) |
| Диапазон амплитуд сигнала низкочастотного генератора | 4 мВ...1 В с шагом 2 мВ |
| Сканирование |
| Тип сканирования | по частоте, мощности и списку |
| Максимальное количество сканирования | 501 |
| Тип синхросигнала | внешний с привязкой к переднему или заднему фронту, шина, внутренний по таймеру |
| Время установления нового значения частоты и мощности ри сканировании с внешним синхросигналом | < 100 мкс |
| Опорный генератор |
| Частота сигнала внутреннего опорного генератора | 10 МГц |
| Относительная температурная стабильность | ±1х10-6 |
| Долговременная нестабильность | ±1х10-6 в год |
| Сопротивление выхода | 50 Ом |
| Частота сигнала внешнего опорного генератора | 10 МГц |
| Мощность сигнала опорного генератора на нагрузке 50 Ом | > 0 дБм |
| Относительный диапазон захвата частоты опорного сигнала | ±5х10-6 |
| Сопротивление входа опорного генератора | > 1 кОм |
| Амплитуда внешнего опорного сигнала | 0,1...1,5 В |
| Типы соединителей |
| СВЧ | SMA, N вилка или розетка |
| НЧ для подачи сигналов модуляции, строба, сигнала опорной частоты или снятия сигнала низкочастотного генератора, опорного генератора и сигнала захвата/готовности | MCX-розетка |
| Питание и управление | mini-USB тип B |