| Режимы измерений и функции тестирования | АКИП-8407/1 | АКИП-8407/2 | АКИП-8407/3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеритель параметров электросетей |
| Функция «Автоизмерение»/ последовательность из 3 тестов (AUTO) | • | • | • |
| Низкоомные цепи / непрерывность цепи (≥ 200 мА, RPE) | • | • | • |
| Сопротивление изоляции до 2 ГОм (MΩ) | • | • | • |
| Время, ток отключения УЗО, Uконт (RCD) | (А, АС) | (А, АС, В) | (А, АС, В) |
| Общее сопротивление цепи заземления без отключения УЗО (Ra) | • | • | • |
| Полное сопротивление цепи/ петли/ ток КЗ (LOOP) | • | • | • |
| Сопротивление цепи/ петли с разрешением 0,1 мОм ( LoZ)* | • | • | • |
| Сопротивление защитных проводников током >10 А (LoΩ)* | ○ | • | • |
| Порядок чередования фаз (1-2-3) | • | • | • |
| Измеритель параметров нагрузки (ЭУ) |
| Напряжение/ TRMS, до 460 В (DMM) | • | • | • |
| Частота, 47… 63 Гц (DMM) | • | • | • |
| Падение напряжения (в %) как потери в сетях (ΔV%) | ○ | ○ | • |
| Дополнительные функции (опционально)* |
| Ток/ мощность, гармоники (до 25-й), PF/cosᵩ в 1Ф сетях (PQA) | ○ | ○ | • |
| Температура, влажность, освещенность (AUX) | ○ | ○ | • |
| Ток утечки (LEAK) | ○ | ○ | • |
| Тест параметров зарядных станций электроавтомобилей (EVSE) | ○ | ○ | • |
| * - только с использованием внешних преобразователей и соответствующих измерительных аксессуаров |