ехнические характеристики

| Частота |
| --- |
| Частотный диапазон | R&S® ESRP3 | от 9 кГц до 3,6 ГГц |
|  | R&S® ESRP3 с опцией R&S® ESRP-B29 | от 10 Гц до 3,6 ГГц |
|  | R&S® ESRP7 | от 9 кГц до 7 ГГц |
|  | R&S® ESRP7 с опцией R&S®ESRP-B29 | от 10 Гц до 7 ГГц |
| Уровень |
| Макс. уровень ВЧ (синусоидальный сигнал) | ослабление ВЧ ≥ 10 дБ; предусилитель ВЧ выкл. ослабление ВЧ ≥ 10 дБ; предусилитель ВЧ вкл. | 30 дБмВт (= 1 Вт) 23 дБмВт (= 0,2 Вт) |
| Макс. импульсное напряжение | Ослабление ВЧ ≥ 10 дБ | 150 В |
| Макс. энергия импульса | ослабление ВЧ ≥ 10 дБ, 10 мкс | 1 мВт-с |
| Сжатие 1 дБ | ослабление ВЧ дБ; предусилитель и преселектор ВЧ выкл. | +3 дБмВт (ном. зн.) |
| ПЧ и полоса разрешения |
|  | режим анализатора (полоса обзора ≥ 10 Гц) и режим приемника | от 10 Гц до 10 МГц (–3 дБ), кратность 1, 2, 3, 5, 10 |
|  | режимы анализатора и приемника | 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц (–6 дБ), 1 МГц (полоса частот импульса) |
|  | с опцией R&S® ESRP-B29 в режиме анализатора и приемника | дополнительно от 10 Гц до 100 кГц (–6 дБ), десятичные шаги |
| Предварительная селекция (опция R&S® ESRP-B2) | в режиме анализатора может быть отключена | 16 фиксированных фильтров |
| Предварительный усилитель (опция R&S®ESRP-B2) | может быть включен или выключен | от 1 кГц до 7 ГГц, усиление 20 дБ (ном. зн.) |
| Время измерения | режим анализатора (время развертки) |  |
|  | полоса обзора = 0 Гц | от 1 мкс до 16 000 с |
|  | полоса обзора ≥ 10 Гц (развертка) | от 1 мс до 16 000 с |
|  | полоса обзора ≥ 10 Гц (БПФ) | от 7 мкс до 16 000 с |
|  | режим приемника (ступенчатое сканирование по частоте) | от 50 мкс до 100 с (на частоту) |
|  | режим приемника (сканирование во временной области) | от 50 мкс до 100 с (на поддиапазон частот) |
| Шаг по частоте | режим приемника (ступенчатое сканирование по частоте) | мин. 1 Гц |
|  | режим приемника (сканирование во временной области) | 0,25 × полоса частот ПЧ |
| Детекторы | режим приемника | макс. пик; мин. пик; квазипиковый; среднеквадратичный; среднего значения; среднего значения с заданной постоянной времени (усреднение CISPR), усреднение RMS (CISPR-RMS) |
| Отображаемый средний уровень шума (DANL) | режим приемника, ном. зн., детектор среднего значения (AV), ослабление ВЧ 0 дБ, нагрузка 50 Ом |
|  | Предусилитель ВЧ выкл. |  |
|  | 500 Мгц, полоса частот 120 кГц | < 6 дБмкВ |
|  | 3 ГГц, полоса частот 1 МГц | < 17 дБмкВ |
|  | Предусилитель ВЧ вкл. |  |
|  | 500 Мгц, полоса частот 120 кГц | < –7 дБмкВ |
|  | 3 ГГц, полоса частот 1 МГц | < 5 дБмкВ |
| Количество точек развертки (на измерительную кривую) |
|  | режим анализатора (станд.) | от 101 до 32 001 |
|  | режим анализатора (ЭМП) | от 101 до 200 001 |
|  | режим приемника | макс. 4 000 000 |
| Суммарная погрешность измерений | синусоидальный сигнал, уровень от 0 дБ до –70 дБ ниже опорного уровня, сигнал/шум > 20 дБ, автом. выбор времени развертки, ослабление ВЧ 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ, предварительная селекция вкл., полоса обзора/полоса разрешения < 100, доверительный уровень 95 %, от +20 °C до +30 °C |
|  | 9 кГц ≤ f < 3,6 ГГц | 0,47 дБ |
|  | 3,6 ГГц ≤ f ≤ 7 ГГц | 0,57 дБ |