Технические характеристики

| Диапазон частот |  | R&S®FSH4 | R&S®FSH8 | R&S®FSH13 | R&S®FSH20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | модель .04/14 или .08/18 | от 9 кГц до 3.6 ГГц | от 9 кГц до 8 ГГц | - | - |
|  | модель .24/28 | от 100 кГц до 3.6 ГГц | от 100 кГц до 8 ГГц | - | - |
|  |  |  |  | от 9 кГц до 13,6 ГГц | от 9 кГц до 20 ГГц |
| Точность воспроизведения частоты |  | 2,5 х 10-6 5 х 10-8 с GSP приемником R&S®HA-Z240 5 х 10-9 с источником опорной частоты R&S®FSH-Z114 |
| Максимальная полоса демодуляции |  | 20 МГц (при анализе сигналов LTE (опции FSH-K50/-К50Е/-К51/-К51Е)) |
| Средний уровень собственных шумов (DANL) | без предусилителя, полоса разрешения = 1 Гц (нормиров.) |
|  | на частоте 3.6 ГГц | <–138 дБмВт, –143 дБмВт (тип.) |
|  | на частоте 8 ГГц | - | <–136 дБмВт, –141 дБмВт (тип.) |
|  | на частоте 13.6 ГГц | - | - | < –136 дБмВт, –141 дБмВт (тип) |
|  | на частоте 20 ГГц | - | - | - | < –130 дБмВт, –135 дБмВт (тип) |
|  | с предусилителем, полоса разрешения = 1 Гц (нормиров.) |
|  | на частоте 3.6 ГГц | <–159 дБмВт, –163 дБмВт (тип.) |
|  | на частоте 8 ГГц | - | <–147 дБмВт, –150 дБмВт (тип.) |
|  | на частоте 13.6 ГГц | - | - | <–158 дБмВт, –162 дБмВт (тип.) |
|  | на частоте 20 ГГц | - | - | - | <–150 дБмВт, –155 дБмВт (тип.) |
| Точка пересечения третьего порядка | от 300 МГц до 3,6 ГГц | >10 дБмВт, ном + 15 дБмВт |
|  | от 3,6 ГГц до 8 ГГц | - | >3 дБмВт, ном + 10 дБмВт- |
|  | от 3,6 ГГц до 13,6 ГГц | - | - | >3 дБмВт, ном + 15 дБмВт | >3 дБмВт, ном + 15 дБмВт |
|  | от 13,6 ГГц до 20 ГГц | - | - | - | >3 дБмВт, ном + 10 дБмВт |
| Фазовый шум | на частоте 500 МГц | - |
|  | при отстройке 30 кГц | < -95 дБн (1 Гц), ном. -105 дБн (1 Гц) |
|  | при отстройке 100 кГц | < -100 дБн (1 Гц), ном. -110 дБн (1 Гц) |
|  | при отстройке 1 МГц | < -120 дБн (1 Гц), ном. -127 дБн (1 Гц) |
| Детекторы |  | отсчетов, пиковый (макс./мин.), автопиковый, среднеквадратичный, квазипиковый (опция FSH-K43) |
| Погрешность измерения уровня | 10 МГц< f ≤ 3,6 ГГц | < 1 дБ, ном. 0,5 дБ |
|  | 3,6 ГГц < f ≤ 8 ГГц | - | < 1,5дБ, ном. 0,5 дБ |
|  | 3,6 ГГц < f ≤ 13,6 ГГц | - | - | < 1,5дБ, ном. 0,5 дБ |
|  | 13,6 ГГц < f ≤ 20 ГГц | - | - | - | < 1,5дБ, ном. 0,5 дБ |
| Дисплей |  | 6,5” цветной ЖК-дисплей с VGA-разрешением |
| Время работы от батарей | R&S®HA-Z204, 4 Ah | до 3 ч |
| (без следящего генератора) | R&S®HA-Z206, 6 Ah | до 4,5 ч |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) |  | 194 мм × 300 мм × 69 мм (144 мм)) |
| Масса |  | 3 кг |