| Подробные технические данные |  |
| --- | --- |
| Рабочие характеристики |  |
| Импульсы на оборот | 100 ... 2,500 (зависит от типа) |
| Отклонение шага измерения | ± 18° /импульсов на оборот |
| Предельная погрешность | ± 54° /импульсов на оборот |
| Шаг измерения | 90° электронно/импульсов на оборот |
| Механические характеристики |  |
| Механический интерфейс | Вал, фланец для монтажа заподлицо Полый вал с заглушкой (зависит от типа) |
| Диаметр вала | 6 мм x 12 мм Вал 8 мм Полый вал с заглушкой (зависит от типа) |
| Вес | 150 г (с кабелем 1.5 м) |
| Пусковой крутящий момент | 0.5 Нсм (+20 °C) |
| Рабочий крутящий момент | 0.4 Нсм (+20 °C) |
| Допустимое боковое смещение оси в статике/динамике | ± 0.5 мм, ± 0.2 мм |
| Допустимое радиальное смещение в статике/динамике | ± 0.3 мм, ± 0.1 мм |
| Допустимая нагрузка вала радиальная/боковая | 40 Н (радиальная) (Вал) 20 Н (боковая) (Вал) |
| Максимальная рабочая скорость | 6,000/мин, *1) **2) (зависит от типа) |
| Инерциальный момент ротора | 6 гсм2 (Вал) 8 гсм2 (Полый вал с заглушкой) |
| Срок службы подшипников | 2 x 109 оборотов |
| Макс. угловое ускорение | < 500,000 рад/с2 |
| Электрические характеристики |  |
| Электрический интерфейс | 4,5 В ... 5,5 В, Открытый коллектор NPN, 4,5 В ... 5,5В, TTL/RS-422, 7 В ... 30 В, TTL/RS-422, 7 В ... 30 В, HTL/push pull, (зависит от типа) |
| Тип соединения | Кабель 8-штырьковый универсальный, 0.5 м Кабель 8-штырьковый универсальный, 1.5 м Кабель 8-штырьковый универсальный, 3 м Кабель 8-штырьковый универсальный, 5 м Кабель 8-штырьковый универсальный, 0.5 м с разъемом M12 (зависит от типа) |
| Рабочая потребляемая мощность (без нагрузки) 4,5 В ... 5,5 В открытый коллектор NPN 4,5 В ... 5,5 В, TTL/RS-422 | 50 мА 50 мА |
| Потребляемая мощность (без нагрузки) 7 В... 30 В, TTL/RS-422 7 В ... 30 В, HTL/push pull | < 0,5 Вт < 0,5 Вт |
| Защита от обратной полярности 4,5 В ... 5,5 В, Открытый коллектор NPN 4,5 В ... 5,5 В, TTL/RS-422 7 В ... 30 В, TTL/RS-422 7 В ... 30 В, HTL/push pull | нет нет да да |
| Макс. ток нагрузки | < 30 мА (TTL/HTL) < 20 мА (Открытый коллектор) |
| Максимальная выходная частота | < 300 кГц |
| Эталонный сигнал | 1 |
| Эталонный сигнал, положение | 90°, электронно |
| Условия эксплуатации |  |
| ЭМС | В соответствии с EN 61000-6-2 и EN 61000-6-4 |
| Степень защиты корпуса | IP 65 |
| Допустимая относительная влажность | 90 % (конденсат на оптике недопустим) |
| Рабочая температура | -20 °C ... +85 °C |
| Температура хранения | -40 °C ... +100 °C, без упаковки |
| Ударопрочность | 100 г (EN 60068-2-27) |
| Виброустойчивость | 20 г, 10 Гц... 2,000 Гц (EN 60068-2-6) |

Примечание

*      1) Прогрев 3.3 K per 1,000 1/мин 
**    2) Прогрев 4.7 K на 1,000 1/мин