| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип: | На средний диапазон |
| Подключение: | Стандартное |
| Поле считывания: | Фронтальное |
| Фокус: | Фиксированный |
| Излучатель: | Видимый красный свет (655 нм) |
| Среднее время наработки на отказ: | 40,000 часов |
| Класс лазера: | 2 (EN 60825-1 (2008-05)) |
| Поле зрения: | ≤ 50 ° |
| Частота сканирования: | 400 ... 1,000 Гц |
| Разрешение кода: | 0.2 ... 1 мм |
| Расстояние считывания (при указанном разрешении): | 60 ... 365 мм (1 мм) |
| Опционально: | CAN |
| Интерфейсы |  |
| Типы кодов: | Interleaved 2 из 5, Все существующие типы кодов, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN, EAN 128, GS1 DataBar, Pharmacode, UPC |
| Соотношение печати: | 2:1 ... 3:1 |
| Кол-во кодов на 1 сканирование: | 1 ... 10 (стандартный декодер), 1 ... 6 (SMART610) |
| Кол-во кодов на 1 интервал считывания: | 1 ... 50 (автоподавление) |
| Кол-во символов на 1 интервал считывания: | 1,500, 500 (для функции мультиплексора в сети CAN) |
| Множественное считывание: | 1 ... 99 |
| Функциональный (Последовательный (RS-232)): | Host, AUX |
| Скорость передачи данных (Последовательный (RS-232)): | 2,400 ... 115 кБод, AUX: 57.6 кБод |
| Ethernet: | - |
| CAN-шина: |  |
| Функциональный (CAN-шина): | SICK CAN-сеть (Master/Slave, Мультиплексор/Сервер) |
| Протокол (CAN-шина): | CSN (SICK CAN-сеть) |
| Скорость передачи данных (CAN-шина): | 20 кбит/с ... 1 Мбит/с |
| PROFIBUS DP: | - |
| EtherCAT: | - |
| DeviceNet: | - |
| Коннектор: | Фиксированный |
| Переключаемые входы: | 4 (“Датчик 1”, “Датчик 2”, 2 входа через опциональный модуль CMC600 в CDB620/CDM420) |
| Переключаемые выходы: | 4 (“Результат 1”, “Результат 2”, 2 выхода через опциональный модуль CMC600 в CDB620/CDM420) |
| Считывающий импульс: | Автоимпульс, CAN, без питания, Переключаемые входы, последовательный интерфейс |
| Оптические индикаторы: | 1 светодиодный красный-зеленый-синий (мультифункциональный) |
| Акустические индикаторы: | Звонок/зуммер (отключаемый, можно назначить сигнализацию результата считывания) |
| Механика/электроника |  |
| Подключение: | 1 15-штырьковый разъем D-Sub HD (0.9 м) |
| Рабочее напряжение: | 10 ... 30 В пост. тока |
| Потребляемая мощность: | 2.8 Вт |
| Корпус: | Алюминий, литье |
| Цвет корпуса: | Голубой (RAL 5012) |
| Защита корпуса: | IP 65 (DIN 40 050) |
| Класс защиты: | III (VDE 0106/IEC 1010-1) |
| Вес: | 265 г, с кабелем |
| Размеры: | 61 x 66 x 38 мм |
| ЭМС: | EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) / EN 61000-6-2 (2005-08) |
| Вибростойкость: | EN 60068-2-6 (2008-02) |
| Ударопрочность: | EN 60068-2-27 (2009-05) |
| Рабочая температура: | 0 °C ... 40 °C |
| Температура хранения: | -20 °C ... 70 °C |
| Допустимая относительная влажность: | 90 %, без конденсата |
| Светобезопасность: | 2,000 лк, на коде |
| Контраст печати кода (PCS): | ≥ 60 % |