RGM180 - Анализатор качества электроэнергии - удаленный графический дисплейR SATEC RGM180 - Анализатор качества электроэнергии - удаленный графический дисплейGM180

Технические характеристики:

| OM1 | ИК-порт |
| --- | --- |
|  | Оптопорт, макс. скорость передачи | 19,2 кбит/с |
|  | Протоколы | Modbus или DNP 3.0 |
|  | Изоляция | 2500 В AC |
| COM2 | Последовательный порт | COM-порт прибора |
| Базовая версия | RS485, макс. скорость передачи | от 115,2 до 480 кбит/с |
|  | Напряжение пробоя | 4000 В AC |
|  | Макс. длина кабеля RS485 | 1000 м |
|  | Протоколы | Modbus RTU |
|  | Подключение | DB-15 |
| ETHERNET | Параллельный порт связи |
| 10/100Base-T базовая версия | Встроенный сетевой порт с возможностью PoE |  |
|  | Проводной локальный сетевой порт с автосогласованием | IEEE 802.3 |
|  | ETHERNET-порт, скорость передачи | 10/100 Мбит/с |
|  | Протоколы | MODBUS / TCP |
|  | Напряжение пробоя | 1,5 кВ АC |
|  | Соединительный разъем | Стандартный RJ-45 |
| USB | Встроенный порт USB | Панель дисплея |
| Базовая версия | Cкорость передачи | 12,5 Мбит/с |
|  | Протоколы | MODBUS RTU/ASCII и DNP3.0 |
|  | Напряжение пробоя (удаленный дисплей) | 1500 кВ AC |
|  | Напряжение пробоя (локальный дисплей) | 4000 кВ AC |
|  | Расположение разъема | панель дисплея, вертикально |
| Дисплей | Панель дисплея |
| Графический сенсорный ЖК-дисплей с ИК-портом и USB-разъемом | Размер | 5,7" |
|  | Разрешение | 320x240 |
|  | Тип | цветной, сенсорный TFT |
|  | Габаритные размеры | 131x102x14,5мм |
|  | Активная область | 115,2x86,4мм |
|  | Рабочая температура | -20°C...+70°C |
|  | Температура хранения | -30°C...+80°C |
| Энергонезависимая память | Для регистров энергии и тарифов | Базовая 256 Мб |
| Питание | Сеть постоянного низкого напряжения |
| 12 В DС (стандарт PS) | Номинальное входное напряжение | 10,8...13,2 В DC |
|  | Диэлектрическая прочность | 4000 В DC |
|  | Потребляемая мощность | 2 Вт |
| 24 В DС (опция PM180 Aux. PS) | Номинальное входное напряжение | 9,5...24,0 В DC |
|  | Диэлектрическая прочность | 3000 В DC |
|  | Потребляемая мощность | 2 Вт |
| 48 В DС (опция PoE) | Номинальное входное напряжение | 37,0...58,0 В DC |
|  | Диэлектрическая прочность | 1500 В DC |
|  | Потребляемая мощность | 2 Вт |
| Температурный диапазон | Рабочая температура | -30°C...+70°C |
|  | Рабочая температура ЖК-дисплея | -20°C...+70°C |
|  | Температура хранения | -30°C...+80°C |