| Параметр | Модель ТЧ44 | Модель ТЧ54 | Модель ТЧ74 |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота знака, мм | 100 | 140 | 180 |
| Габариты, мм | 420х130х40 | 500х170х40 | 585х210х40 |
| Диапазон входного сигнала | температур от -50°С до +50°С; часов от 00.00 до 23.59 |
| Погрешность | 0,1 с/сут, ±2°С от -50°С до -20°С, ±1°С от -20°С до +50°С |
| Интерфейс | RS485 протокол ModBus RTU (9600,19200,38400 и 57600 бит/с) |
| Потребляемая мощность, не более | 15,0 В·А | 17,0 В·А | 20,0 В·А |
| Дискретный выход | количество: 1; постоянное напряжение 300В, 100 мА или переменное напряжение 200В, 100 мА |
| Напряжение питания | от 85 до 253 В переменного тока частотой (50±0,5) Гц или от 120 до 260 В постоянного тока |
| Рабочие температуры | от +5 °С до + 50 °С |
| Степень защиты передней панели | IP50 |
| Масса | 1,2 кг | 1,6 кг | 2,0 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |

Зависимость максимального расстояния от наблюдателя до индикатора красного цвета (в метрах), обеспечивающее нормальное чтение индицируемых цифр