Технические характеристики

| Внешние условия |
| --- |
| Рабочая температура и относительная влажность | от 32 ºF до 113 ºF (от 0 ºC до +45 ºC) Примечание. Батарея не будет заряжаться, если внутренняя температура тестера превышает 113 ºF (45 ºC). |
| Относительная рабочая влажность (% без конденсации) | 90% (от 50ºF до 95ºF; от 10ºC до 35ºC) 75% (от 95ºF до 113ºF; от 35ºC до 45ºC) |
| Температура хранения | от –4 ºF до 140 ºF (от –20 ºC до +60 ºC) |
| Ударные нагрузки и вибрация | Случайные вибрации, 2 г, от 5 до 500 Гц (класс 2), прошел тест на удар при падении с высоты 1 м |
| Безопасность | EN 61010-1, 2-е издание |
| Безопасность (только для LR-AT 2000) | EN/IEC 60825-1:2007, EN/IEC 60825-2:2004+ A1:2007 (только LRAT- 2000) |
| Высота над уровнем моря | 4 000 м; хранение: 12 000 м |
| Электромагнитная совместимость | FCC (Часть 15, класс A), EN 61326-1 |
| Сертификаты и соответствия | Отвечает соответствующим директивам Европейского Союза Отвечает соответствующим австралийским стандартам Внесен в реестр Канадской ассоциации стандартов |

| Общее |
| --- |
| Подключение к сетям; медные кабеля | RJ-45: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T и PoE (IEEE 802.3af и 802.3at); 100BASE FX и 1000 |
| Подключение к сетям; оптоволоконные кабеля | Порт адаптера SFP поддерживает 100BASE-FX and 1000BASE-LX/ SX/ZX (только LRAT-2000) |
| Контроль кабелей | Длина пар, обрывы, короткие замыкания, расщепления, перекрестные и прямые кабели, кабельные идентификаторы |
| Генератор тонального сигнала | Цифровой сигнал генератора IntelliTone: [500 кГц]; аналоговые сигналы: [400 Гц, 1 КГц] |
| Размеры | 3,5 x 7,8 x 1,9 дюйма (8,9 x 19,8 x 4,8 см) |
| Масса | 18 унций (0,5 кг) |
| Питание | Съемный блок ионно-литиевых аккумуляторных батарей (18,5 Ватт-час) (включен в специальный вводный пакет) |
| Время работы от аккумулятора | Типичный срок службы - 6 часов; Типичное время зарядки - 3 часов |
| Внешний адаптер переменного тока/зарядное устройство | Вход переменного тока — 90–264 В; входная мощность — 48–62 Гц; выход постоянного тока — 15 В при 1,2 А |
| Дисплей | 2,8-дюймовый цветной ЖК-дисплей (320 x 240 пикселей) |
| Клавиатура | 12-кнопочная эластомерная |
| Светодиодные индикаторы | 2 Светодиоды (Индикаторы соединения и получения/передачи сигнала) |
| Основной интерфейс | USB, 5-контактный mini-B |

| ПО LinkRunner Manager Software |
| --- |
| Поддерживаемые ОС | Windows® Vista, Windows® XP, Windows® 7 |
| Процессор | Pentium процессор 400 МГц или равный ему (минимум); Pentium процессор 1 ГГц или равный ему (рекомендуемый) |
| ОЗУ | Минимум 96 Мб; 256 Мб (рекомендуется) |
| Жесткий диск | Может потребоваться до 500 Мб свободного места |
| Дисплей | 1024 x 768 высокое качество изображения, 32-bit (рекомендуется) |

Документы

Спецификация

| Название/Описание | Загрузить |  |
| --- | --- | --- |
| LinkRunner AT Network Auto-Tester Datasheet Russian LinkRunner AT Network Auto-Tester Datasheet Russian | Загрузить PDF (919 КБ) |  |

Техническое описание

| Название/Описание | Загрузить |  |
| --- | --- | --- |
| LinkRunner AT White Paper RU Increasing Productivity by Adopting Testing Best Practices | Загрузить PDF (515 КБ) |  |

Демонстрации

| Название/Описание | Демо-версия |  |
| --- | --- | --- |
| LinkRunner AT Virtual Demo Promo Russian | Просмотр демонстрации |  |

Конкретные примеры

Jensen International

Компания Jensen International является разноплановым производителем, основанным в г. Кофейвиль, штат Канзас более чем 90 лет тому назад. Сегодня Jensen International имеет 2 кампуса, смесь соединений сети Ethernet, беспроводной и глобальной вычислительной сети, а также ограниченные ИТ-ресурсы. Быть всегда в курсе работы сети компании и обеспечивать подключение к Ethernet является постоянным вызовом.

Jensen International начала использовать LinkRunner™ AT Network Auto-Tester, чтобы испытать и диагностировать обширный ряд проблем, от IPv6 и PoE до проверки схем соединений и протоколов. Сотрудники ИТ-отдела выяснили, что LinkRunner AT позволяет им быстро, легко и экономично произвести проверку сети. В сущности, этот процесс стал настолько легким, что работникам компании можно самим проверить соединение, без вовлечения сотрудников ИТ-отдела.

Прочитать статью полностью...

United Health Services

United Health Services (UHS) включают 4 главных больницы и более 30 клиник по всему Нью-Йорку, с 5 000 узлами сети Cisco®, поддерживающей все эти подключения. Вся эта инфраструктура держит сотрудников ИТ-отдела очень занятыми по мере установки новых ПК или подсоединения самых новейших медицинских устройств и оборудования к сети.

Быстрая работа является приоритетом для сотрудников ИТ-отдела в UHS, который имеет тяжелую рабочую нагрузку, держа 5 000 узлов сети региональной организации здравоохранения и более 30 предприятий постоянно подключенными друг к другу. UHS обнаружила, что проверка соединений сети была не только быстрее с LinkRunner AT, но и точность приспособления, а также легкость его применения помогли устранить повторные вызовы и настроить рабочий цикл от установки кабелей до конфигурации VLAN и поддержки ПК.

Прочитать статью полностью...

Компания ACS (Affiliated Computer Services), дочернее предприятие компании Xerox

Компания ACS работает с организациями по всему миру для того, чтобы разрабатывать, устанавливать и поддерживать проводные и беспроводные сети с подключениями от нескольких тысяч до десятков тысяч по всему миру.

Компании ACS было необходимо обеспечить установку и работу критически важных сетей клиентов по всему миру. Способность быстро проверить подключения или определить и разрешить проблемы сети - это ключ к экономии времени и денег клиентов. Компания ACS выявила, что тестер LinkRunner AT является первым устройством, который они проверили, позволяющим быстро либо производить стандартный набор тестов на подключение, либо настроить их методы тестирования для устранения неисправностей и поддержания подключения к сети. Тестер сэкономил им время и деньги, помог ускорить обслуживание и увеличил удовлетворение клиентов.

Прочитать статью полностью...

Программа поддержки Gold Support

Программа Gold Support для LinkRunner AT Network Auto-Tester позволяет вам извлечь максимум пользы из вашего приобретения и обеспечивает повышение рентабельности инвестиции. Вы уменьшите время простоя, добьетесь более быстрого решения проблем, а также получите полный доступ к ресурсам поддержки.

Что вы получаете благодаря программе Gold Support для LinkRunner AT Network Auto-Tester?

Ремонт и оборудование, предоставляемое во временное пользование — если ваш прибор LinkRunner AT  выйдет из строя, мы предоставим вам другое устройство во временное пользование на следующий день, чтобы вы могли продолжать работать. Мы отремонтируем ваш прибор LinkRunner AT  и заменим неисправные или дефектные аксессуары в порядке приоритетного обслуживания бесплатно, и вернем его вам — пересылка оплачивается компанией Fluke Networks.

Круглосуточный доступ к технической поддержке - укрепите позиции вашего штата. Программа поддержки Gold Support предусматривает прямой немедленный телефонный доступ к нашему высококлассному центру технической помощи (TAC), доступ предоставляется только участникам программы Gold Support. Высококвалифицированные технические специалисты наших центров в г. Сиэтл, штат Вашингтон, и г. Эйндховен, Нидерланды, смогут оказать вам поддержку по телефону даже в выходные дни и по ночам, когда производится большинство изменений в сетях. Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы о неполадках и помогут получить максимум преимуществ от использования LinkRunner, а также понять результаты, получаемые с помощью этого прибора.

Замена принадлежностей - некоторые принадлежности имеют важное значение для вашего LinkRunner AT. Обычная гарантия на принадлежности составляет 90 дней, но детали и принадлежности могут быть бесплатно заменены по программе Gold Support в случае, если они признаны дефектными нашим центром технической поддержки.

Обновления программного обеспечения — ваш прибор LinkRunner AT никогда не будет устаревшим. Все обновления ПО вы получите бесплатно.

Неограниченный доступ к нашей базе знаний - Вам будет открыт полный доступ к ценной информации компании, которую мы собирали годами, помогая клиентам. База также содержит полезные технические статьи, написанные нашими экспертами.

Стимулирование участников программы - Ваше членство в программе поддержки позволяет вам стать участником плана стимулирования, который называется «Только для участников». В нем предусмотрены скидки на изделия, возможность приобретения обновленного оборудования по специальным ценам и другие существенные преимущества.

Убедитесь, что Вы получаете от своего LinkRunner AT максимальную пользу по программе поддержки Gold Support.