Технические характеристики:

Термостат колонок

| Диапазон температур | От окр. среда + 10° C до 400° C ; -50° C to 400° C (с использованием жидкого CO 2) (опционально) |
| --- | --- |
| Внутренние размеры и объем | 250 x 360 x 175 мм, 15.8л |
| Точность установки температуры | +/-1 % от заданной температуры в Кельвинах (возможна калибровка с шагом 0.01 ° C ) |
| Коэффициент температурной вариации | 0.01 ° C /° C |
| Количество программируемых шагов | 20 шагов ( возможно охлаждение) |
| Программируемая скорость нагрева | -250 ~ 250 ° C /мин |
| Линейная скорость нагрева | Макс 60 ° C /мин |
| Максимальное непрерывное время работы | ~ 9999.99 мин |
| Пространство для колонок | 2 капиллярные или 4 GC -14 набивные колонки или 2 стеклянные набивные колонки |

Инжектор

| Тип | Двойной инжектор для набивных колонок, одинарный инжектор для набивных колонок инжектор с делением/без деления потоков для капиллярных колонок |
| --- | --- |
| Количество | Можно установить до 3 штук |

Контроль потоков

Инжектор с делением/без деления потоков

| Режим постоянного потока |
| --- |
| Диапазон изменения потока | 0 ~ 100 мл/ мин |
| Количество программируемых шагов | 7 |
| Диапазон изменения скорости потока | -400 ~ 400 мл/ мин |
| Цифровой контроль потока | Поддержание потока в колонке при увеличении температуры |

Детекторы

| Тип | ПИД, катарометр, ЭЗД, ПФД, ТИД |
| --- | --- |
| Количество | Можно устанавливать до 4-х детекторов (зависит от конфигурации) |
| Контроль потоков | Цифровой и ручной |