| Принциип измерения | Терморезистор |
| --- | --- |
| Характеристики / Применение | метрическое исполнение модульная система для измерения температуры гигиеническое/асептическое исполнение (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA) гигиенические присоединения к процессу с горловиной подходит для взрывоопасных зон с защитной трубкой QuickSens с самым коротким временем отклика StrongSens для самой прочной конструкции QuickNeck для простой и экономичной калибровки |
| Контактный разъем | TA30A — E+H, алюминий —крышка низкая, откидная — с дисплеем или без него TA30D — E+H, алюминий — крышка высокая, откидная TA30R-— нержавеющая сталь с обработкой — винтовая крышка — с дисплеем или без него TA30R — нержавеющая сталь с полировкой вручную — винтовая крышка — с дисплеем или без него TA30S — полипропилен — винтовая крышка TA30P — полиамид — крышка высокая, откидная |
| Термогильза / защитная трубка | сварная защитная гильза без защитной гильзы тройник и угловой элемент |
| Вставка/чувствительный элемент | в минеральной изоляции (MI), гибк. трубное исполнение, изолированные провода, не гибк. |
| Внешний диаметр защитной трубки | 6,0 мм (0,24") 9,0 мм (0,35") 12,7 мм (0,5") |
| Материал защитной трубки/термогильзы | 1.4435, содержание дельта-феррита < 1% 316L |
| Присоединение к процессу | обжимной фиттинг приварной адаптер зажимные устройства соотв. ISO2852 молочная гайка соотв. DIN 11851 асептическая молочная гайка соотв. DIN 11864-1 система металлических уплотнений резьбовое соед. соотв. ISO 228 для адаптера Liquiphant APV Inline Varivent Ingold SMS 1147 Neumo Biocontrol тройник и угловые элементы |
| Форма наконечника датчика | прямая усеченная суженная |
| Шероховатость поверхности Ra | 0,76 мкм (29,92 мкдюйм) 0,38 мкм (14,96 мкдюйм) 0,38 мкм (14,96 мкдюйм) с электронной полировкой |
| рабочий диапазон | PT100: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) |
| Макс. рабочее давление (статическое) | при 20 °C: 40 бар (580 фунт/кв. дюйм) |
| Погрешность | класс A согласно IEC 60751 класс AA согласно IEC 60751 |
| Время отклика | зависит от конфигурации QuickSens: t90 = 1,5 с StrongSens: t90 = 9,5 с |
| Встраиваемый нормирующий преобразователь | да (4 … 20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS) |
| Сертификаты на взрывозащиту | ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D ATEX II1/2G Ex ia IIC T6, II1/2D ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga ATEX IECEx II1/2D Ex tb IIIC Da/Db ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb ATEX IECEx II1/2D Ex ia IIIC Da/Db ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6, II1/2D ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6, II1D FM NI I / 2 A-D FM IS, NI I / 1+2 A-D NEPSI |
| Взрывозащита | SIL (только преобразователь) |