Технические характеристики Dali TEi-P

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Характеристики детектора | Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости (FPA) - неохлаждаемый микроболометр |
|  | Размер/формат матрицы | 160x120 |
| Характеристики изображения | Поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 12°x9°/0.3м |
|  | Пространственное разрешение (IFOV) | 1.3 мрад |
|  | Температурная чувствительность | ≤0.1°C при 30°C |
|  | Частота кадров | 50/60Гц |
|  | Фокусировка | Ручная |
|  | Цифровой зум | 2X |
|  | Спектральный диапазон | 8-14мкм |
|  | Встроенная видеокамера | 300000 пикселей, ПЗС-матрица, полноэкранная, дисплей ИК-изображения |
| Дисплей Dali TEi-P | ЖК-дисплей | Цветной ЖК-дисплей 2.8" |
| Измерение | Диапазон температур | -20°C…+350°C (опция +600°C) |
|  | Точность | ±2°C или ±2% от показания, в зависимости что больше |
|  | Корректировка измерения | Автоматическая/ручная |
|  | Режим измерения | До 4 подвижных точек. До 3 подвижных областей (максимальная, минимальная и средняя температура). Изотерма. Разность температур. Сигнализация (звук, цвет) |
|  | Цветовая палитра | 11 вариантов |
|  | Настройка изображения | Авто/ручная, усиление и яркость |
|  | Вводимые установки | Дата/время, единица температуры, язык |
|  | Коррекция теплового излучения | Переменная, от 0.01 до 1.0 |
|  | Коррекция условий окружающей среды | Автоматическая поправка согласно введенным пользователем расстоянию до объекта, относительной влажности, температуре окружающего воздуха |
| Хранение изображений | Встроенная память/карта памяти | Встроенная флэш-память, карта SD (1Г), до 4000 изображений |
|  | Режим сохранения данных | Автоматическое/ручное сохранение одиночного изображения |
|  | Формат файла термограммы | JPEG, 14-битное ИК-изображение с данными измерения |
|  | Формат видео файла | JPEG |
|  | Запись голоса | Через встроенный микрофон Длительность записи - до 40 секунд оцифрованного голоса на одно изображение, сохраняемые вместе с изображением |
| Целеуказатель | Лазерный целеуказатель | Класс 2, 1мВт/635нм (красный) |
| Электропитание | Тип батареи | Li-ion, перезаряжаемая |
|  | Время работы от батареи | 3 часа непрерывной работы |
|  | Система зарядки | Микропроцессорное зарядное устройство или адаптер электропитания (не входит в комплект) |
|  | Режим экономии энергии | есть |
|  | Внешний источник питания | 10-15В постоянного тока |
| Рабочие условия | Рабочая температура | -15°C- + 50°C |
|  | Влажность | ≤90% без конденсата |
|  | Корпус | IP54 |
| Физические характеристики | Вес | 0.7 кг |
|  | Размеры | 197мм x 178мм x 73мм |
| Интерфейс | Внешний источник постоянного тока | есть |
|  | Аудиовыход | есть |
|  | Видеовыход | PAL/NTSC |
|  | Карта SD | есть |
|  | USB | Передача изображения (ИК и видео), данных измерений на ПК |