##### Технические характеристики

| Диапазон рабочих частот, МГц | от 50 до 500 от 1 до 15 * |
| --- | --- |
| Диапазон измерения КСВН | От 1,1 до 17 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений КСВН в диапазоне измеряемых значений КСВН от 1,1 до 3 на откалиброванной частоте, % | ± 10 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений КСВН в диапазоне измеряемых значений КСВН от 3 до 17 на откалиброванной частоте, % | не нормируется |
| Диапазон измерения мощности сигнала ВЧ в полосе откалиброванных частот от 50 до 400 МГц, дБм | от -10 до +50 |
| Диапазон измерения мощности сигнала ВЧ в полосе откалиброванных частот от 400 до 800 МГц, дБм | от -20 до +50 |
| Диапазон измерения мощности сигнала ВЧ в полосе откалиброванных частот от 800 до 1000 МГц, дБм | от -30 до +50 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений мощности сигнала ВЧ в диапазоне измеряемых значений от минус 10 до плюс 50 в полосе откалиброванных частот, дБ | ± 3 |
| Максимальная мощность входного сигнала, Вт | 100 |
| Максимальные вносимые затухания, дБ | 0,3 |
| Максимальный допустимый постоянный ток на входе КСВН-30, А | 2 |
| Напряжение питания, В | 5 |
| Тип элемента питания | D |
| Количество элементов питания, шт | 2 |
| Время непрерывной работы, ч/сутки | 8 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
| Масса (без элементов питания), кг, не более | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более Корпус прибора: - высота - ширина - длина Вес без элементов питания, грамм, не более | 82 169 150 1500 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более - атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | от +10 до + 45 90 от 84 до 106,7 (от 630 до 800) |

Примечание: * - для КСВН-30М

Прибор выполнен в алюминиевом корпусе и имеет защиту от пыли и влаги.