| Технические характеристики портативного переносного газоанализатора Energom-4001 |
| --- |
| Обнаружение газа | Любая комбинация от 1 до 4 газов |  |  |  |
| Метод измерения | Электрохимический / Инфракрасный / Каталитическое сгорание/Фотоион / Полупроводник / Теплопроводность |  |  |  |
| Погрешность | ≤± 3% |  |  |  |
| Время отклика | T90 < 30 сек. |  |  |  |
| Линейность | ≤± 2 |  |  |  |
| Стабильность | ≤± 2 |  |  |  |
| Время восстановления | ≤30 сек. |  |  |  |
| Рабочая температура | от -20 °C до + 50 °C |  |  |  |
| Рабочая влажность | <95% отн. влажности без конденсации |  |  |  |
| Рабочее напряжение | 3,6В DC, 1500мА/ч (стандартное) литиевая батарея |  |  |  |
| Метод отображения | LCD дисплей 2,5 дюйма |  |  |  |
| Способ связи | USB (зарядка и способ связи) |  |  |  |
| Хранилище данных | Стандартное хранилище на 15,000 ячеек |  |  |  |
| Класс защиты | IP65 |  |  |  |
| Класс взрывозащищенности | Exia II CT6 |  |  |  |
| Время зарядки | ≤ 8 ч. (стандарт) |  |  |  |
| Габаритный размер | 125*65*45 мм |  |  |  |
| Вес | 200 г. |  |  |  |

| Вид газа | Диапазон | Точность | Точка включения сигнализации по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| Горючий газ | 0-100% НКПР | 0-100% НКПР | 20% НКПР |
| Сероводород | 0-100 мг/л | 0,1 мг/л | 10 мг/л |
| Монооксид углерода | 0-1000 мг/л | 0,1 мг/л | 50 мг/л |
| Кислород | 0-30 об% | 0-30 об% | 0-30 об% |
| Двуокись азота | 0-20 мг/л | 0-20 мг/л | 0-20 мг/л |
| Диоксид серы | 0-50 мг/л | 0,1 мг/л | 0,1 мг/л |
| Газообразный хлор | 0-20 мг/л | 0,1 мг/л | 5 мг/л |
| Аммоний | 0-100 мг/л | 0,1 мг/л | 20 мг/л |
| Водород | 0-1000 мг/л | 0,1 мг/л | 50 мг/л |
| Хлористый водород | 0-20 мг/л | 0,1 мг/л | 5 мг/л |
| Углекислый газ | 0-5 мг/л | 0,1 мг/л | 5 мг/л |
| Цианистый водород | 0-50 мг/л | 0,1 мг/л | 5 мг/л |
| Эпоксидный ацетилен | 0-100 мг/л | 0,1 мг/л | 20 мг/л |
| Озон | 0-10 мг/л | 0,01 мг/л | 2 мг/л |
| Формальдегид | 0-5 мг/л | 0,0 мг/л | 2 мг/л |
| Фтористый водород | 0-100 мг/л | 0,1 мг/л | 2 мг/л |
| Толуол | 0-20 мг/л | 0,1 мг/л | 5 мг/л |
| Фреон | 0-1000 мг/л | 1 мг/л | 5 мг/л |