| Тип прибора | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- |
| ПРОТЕКТ | 55×90×63 |

| Отображение информации |
| --- |
| Индикация | - светодиодная индикация (единичные индикаторы); - монохромный OLED дисплей (по заказу) |
| Основные параметры |
| Диапазон измеряемых входных сигналов | Uном = 230 В |
| Коммуникационный интерфейс | USB (для передачи измеряемых и вычисляемых параметров на внешние устройства и настройки внутренних параметров) |
| Температурный диапазон | От - 40 до +70 °С |
| Питание | - от измерительной цепи диапазоном напряжений от 20 до 276 В; - от внутреннего аккумулятора (при отсутствии внешнего питания) не менее 15 мин |
| Память | Энергонезависимая: - несъемная (128 мегабайт); - съемная (максимально 32 Гб, тип MicroSD), для дальнейшей работы на ПК |
| Способ крепления | на DIN-рейку |
| Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес. |
| Параметры качества электроэнергии |
| Измерение показателей качества электроэнергии | - среднеквадратическое значение напряжения (U); - частота (f); - длительность провала напряжения (Δtn); - глубина провала напряжения (δUп); - длительность прерывания напряжения (Δtnрер); - длительность временного перенапряжения (Δtпер U); - длительность прерывания напряжения (Δtпр U); - коэффициент временного перенапряжения (Кпер U) |
| Метрологические характеристики | В соответствии с ГОСТ 30804.4.30 для класса измерений S |