| Серия | Описание | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Серия PTE | Светодиодная сигнальная колонна модульного типа диаметром 56 мм | * Привлекательный внешний вид. * Светодиодные модули. * Призматические плафоны обеспечивают оптимальную яркость и равномерное распределение света. * Простая и быстрая сборка, благодаря межсекционным замкам. * Пять вариантов монтажа. * Возможность комплектации зуммером 85 дБ (фиксированная или регулируемая громкость). * Степень защиты IP65. * Сертификат RoHS. |
| Серия PTM | Светодиодная трехцветная сигнальная колонна диаметром 56 мм | * 3-цветный светодиодный модуль. * Призматические плафоны обеспечивают оптимальную яркость и равномерное распределение света. * Простая и быстрая сборка, благодаря межсекционным замкам. * 5 вариантов исполнения корпуса. * Возможность комплектации зуммером 85 дБ (фиксированная или регулируемая громкость). * Степень защиты IP65. * Сертификат RoHS. |
| Серия PTD | Светодиодная сигнальная колонна диаметром 56 мм с полукруглым плафоном | * Светодиодные модули. * Призматические плафоны обеспечивают оптимальную яркость и равномерное распределение света. * Простая и быстрая сборка, благодаря межсекционным замкам. * 5 вариантов исполнения корпуса. * Степень защиты IP65. * Сертификат RoHS. |
| Серия PLD | Компактная светодиодная сигнальная колонна диаметром 25 мм | * Специальные гибридные призматические плафоны Menics. * Улучшенные световые характеристики: специальная конструкция, повышающая интенсивность освещения. * Виды монтажа: непосредственный монтаж, монтаж на стойку. * Стойкий к коррозии корпус из анодированного алюминия. * Ударопрочные и теплостойкие плафоны из поликарбоната долговечны и хорошо пропускают свет. * Цвета плафонов: красный, желтый, зеленый, синий и прозрачный. *Длина корпуса: PLDS — 60 мм, PLDM — 100 мм, PLDL — 200 мм. * Способ монтажа: только в помещении и в вертикальном положении. * Изделие удовлетворяет требованиям Европейского Союза и имеет знак соответствия. * Изделие удовлетворяет требованиям директивы RoHS. |
| Серия ML8 | Светодиодные сигнальные колонны диаметром 86 мм с режимами постоянного и мигающего свечения | * Специальные гибридные призматические плафоны Menics. * Улучшенные световые характеристики: специальная конструкция, повышающая интенсивность освещения. * Монтаж непосредственно на рабочую поверхность. * Стойкий к коррозии корпус из анодированного алюминия. * Ударопрочные и теплостойкие плафоны из поликарбоната долговечны и хорошо пропускают свет. * Цвета плафонов: красный, желтый, зеленый, синий и прозрачный. * Длина корпуса: тип S — 100 мм, тип M — 150 мм, тип L — 200 мм. * Способ монтажа: только в помещении и в вертикальном положении. * Изделие удовлетворяет требованиям директивы RoHS. |
| Серия PME | Светодиодная сигнальная колонна диаметром 45 мм | * Специальные гибридные призматические плафоны Menics. * Оригинальная система двойного отражения. * Виды монтажа: непосредственный монтаж, монтаж на стойку. * Цветная проводка: цвета проводов соответствуют цветам плафонов, что позволяет быстро и без проблем выполнять электрические соединения. * Взаимозаменяемые светодиодные модули: не требуется повторного присоединения проводов даже после монтажа. * Корпус из АБС-пластика устойчив к механическим воздействиям и высоким температурам. * Ударопрочные и теплостойкие плафоны из поликарбоната долговечны и хорошо пропускают свет. * Цвета плафонов: красный, желтый, зеленый, синий и прозрачный. * Отличная различимость под любым углом. * Изделие удовлетворяет требованиям Европейского Союза и имеет знак соответствия. * Изделие удовлетворяет требованиям директивы RoHS. |
| Серии MT5C/8C | Сигнальная колонна диаметром 56 или 86 мм с лампами накаливания | * Постоянный и мигающий режим работы по выбору. * Призматические плафоны обеспечивают равномерное распределение света. * Установка на платформу, стойку или на стену (стойки и основания заказываются отдельно) * Подключение посредством выводов или клемм. * Возможность комплектации зуммером 80 дБ. * Степень защиты IP54. |
| Серии MT4B/5B/8B | Сигнальная колонна диаметром 45, 56 или 86 мм с лампами накаливания | * Высокая надежность и длительный срок службы. * Призматические плафоны обеспечивают равномерное распределение света. * Установка на платформу, стойку или на стену (стойки и основания заказываются отдельно) * Подключение с помощью выводов. * Степень защиты IP54. * Серия MT4B соответствует CE, UL, RoHS. * Серии MT5B/8B соответствуют RoHS. |
| Серия SL | Сигнальная колонна диаметром 86 мм с лампами накаливания и проблесковыми маячками | Диаметр плафонов — 86 мм. * Вращающиеся и мигающие модели. * Степень защиты IP42. * Доступны плафоны четырех цветов. * Различные рабочие напряжения. * Возможность одновременной передачи нескольких световых сигналов. |
| Серия MSGS | Сигнальная колонна с проблесковыми маяками и звуковым модулем | * Источник света — лампа накаливания. Хорошая различимость на большом расстоянии благодаря плафонам увеличенного размера. Цвета плафонов: красный, желтый, зеленый, синий или прозрачный. * Большое вращающееся зеркало. * Три варианта звукового оповещения: мелодия, двухтональный сигнал и сирена (100 дБ). * Монтаж на шпильках. |