Цифровые и осциллографов смешанных сигналов DPO/DSA/MSO70000 серии

Особенности и преимущества На всех четырех каналах одновременно 20, 16, 12,5, 8, 6 и 4 модели ГГц До 50 ГГц в режиме реального времени Частота дискретизации До 250 Megasample Длина записи с MultiView Zoom ™, для быстрой навигации Быстрейший захвата осциллограмм Шанс создания с> 300000 wfms / с на канал Максимальная Бескомпромиссная Полоса пропускания - до 20 ГГц на всех 4 каналов позволяет измерение на новейших высокоскоростных стандартов последовательной передачи Superior целостности сигналов и отлично сигнал-шум - Соблюдайте истинное представление вашего сигнала В отрасли частоты дискретизации и временное разрешение 100 GS / с на 2 канала (20, 16 и 12,5 ГГц модели) 16 Логика каналах с 80 пс временное разрешение для отладки цифровых и аналоговых сигналов (MSO70000 только для серии) Точный® Запуск - минимизировать время, затрачиваемое пытается получить проблемы сигналы для эффективного устранения неполадок и сократить время отладки 6,25 Гб / с в режиме реального времени Serial Trigger - Обеспечивает запуск на первый экземпляр указанного NRZ или 8b/10b шаблон, чтобы изоляция шаблон-зависимых эффектов Поиск и Марк - Обеспечивает сигнала соответствует шаблону и программного обеспечения триггеры для сигналов интерес P7500 TriMode ™ Зондирование системы - идеально подходят сигнал подключения от 4 ГГц до 20 ГГц Поддержка приложений для высокоскоростных последовательных Отраслевые стандарты, РФ, блоки питания, а память - Включает стандартные конкретных сертификации, автоматизации измерений и простоты использования P6780 и P6717 высокопроизводительный 17-канальный логический зонды с полосами пропускания до 2,5 ГГц для подключения к сегодняшнему быстрых цифровых сигналов (MSO70000 только для серии) Приложения Дизайн в том числе проверка целостности сигнала, джиттер, и временной анализ Дизайн характеристика для высокой скорости, сложные конструкции Сертификационные испытания Serial Data Streams для Отраслевые стандарты Память Анализ автобусов и отладки Прототип включения и проверка питания Изучение и исследование переходных явлений Производство тестирования сложных систем Спектральный анализ переходных или Широкий пропускной способности РЧ сигналов Инструменты для вашего полного цикла проектирования P7500 TriMode зондов упрощения сложных установок измерения. P6780 Дифференциальный Логические пробники обеспечивают высокую пропускную способность соединения до 16 цифровых сигналов. Tektronix понимает, что инженеры полагаются на осциллограф на протяжении всего их цикла проектирования, от прототипа включения в производственных испытаний. уникальные возможности DPO/DSA/MSO70000 осциллографы серии 'в сочетании с исключительной производительностью приобретения сигнала и анализа ускорить измерительных задач. Непревзойденная Приобретение и сигнал-шум производительности Превосходную целостность сигнала и отличное соотношение сигнал-шум DPO/DSA/MSO70000 серии обеспечивает достоверность результатов измерений. Высокая пропускная способность, до 20 ГГц, согласованный по 4 каналам Величина повышения устраняет недостатки в частотную характеристику вплоть до зонда. Выбираемых пользователем фильтра для каждого канала обеспечивает величину и фазу коррекции для более точное представление о чрезвычайно быстрых сигналов. Кроме того, только Tektronix позволяет пользователю отключить пропускной усиление для приложений, нуждающихся в высоком измерения пропускной Одновременное высокой частотой дискретизации на всех каналах, захватывает более подробной информации сигнала (ребер переходных процессов, несовершенства, быстро) 100 GS / с на 2 канала и 50 GS / с на всех аналоговых каналов на 12,5, 16 и 20 ГГц модели 25 GS / с на всех аналоговых каналов на 4, 6 и 8 ГГц модели 12,5 GS / с на всех каналах логики в MSO70000 серии Самый низкий уровень шума джиттера и высокая вертикальная точность обеспечивают дополнительную маржу в измерениях Длинные длина записи обеспечивает высокое разрешение и расширенный продолжительность захвата осциллограмм Стандарт 10 мс на канал на DPO70000 и MSO70000 серии и 31 MS на DSA70000 серии Дополнительно до 125 мс на всех четырех каналах для 4, 6 и 8 ГГц модели Дополнительно до 250 MS на всех четырех каналах для 12,5, 16 и 20 ГГц модели На MSO70000 серии, длина записи логики каналов матч аналог длины записи для бескомпромиссной аналоговых и цифровых приобретения MultiView Zoom позволяет управлять длинные записи, сравнивать и анализировать несколько сегментов сигнала С высоким отношением сигнал-шум и низкий уровень шума внутреннего, DPO/DSA/MSO70000 серии позволяют выполнять точные измерения характеристик. При отладке DUT, низкий уровень шума и максимальная точность сигнала измерительного прибора позволяет найти наименьший аномалий, которые могут повлиять на производительность DUT's. Для РЧ сигналов, ниже шума переводится в более широкий динамический диапазон, открытие DPO/DSA/MSO70000 серии для более широкого круга приложений Широкий спектр зондирующего решения - Если вы нуждаетесь в меру 8 Гбит / с последовательной передачи данных, быстрый цифровой логики, или коммутировать токи от нового дизайна питания, Tektronix предлагает широкий спектр зондирующего решений, в том числе активных одного состава, дифференциальные, логика , высокое напряжение, ток, оптических и широкий диапазон датчика и осциллографа аксессуаров. Руководство по быстрому выбору Модель Аналоговая полоса пропускания Аналоговый Частота дискретизации 2 / 4 каналов Стандартный объем памяти - аналоговый + цифровой Аналоговые каналы Логика Каналы DPO70404B 4 ГГц 25 GS / с 10 МС 4 DSA70404B 4 ГГц 25 GS / с 31 MS 4 MSO70404 4 ГГц 25 GS / с 10 МС 4 16 DPO70604B 6 ГГц 25 GS / с 10 МС 4 DSA70604B 6 ГГц 25 GS / с 31 MS 4 MSO70604 6 ГГц 25 GS / с 10 МС 4 16 DPO70804B 8 ГГц 25 GS / с 10 МС 4 DSA70804B 8 ГГц 25 GS / с 31 MS 4 MSO70804 8 ГГц 25 GS / с 10 МС 4 16 DPO71254C 12,5 ГГц 100 GS / S / 50 GS / с 10 МС 4 DSA71254C 12,5 ГГц 100 GS / S / 50 GS / с 31 MS 4 MSO71254C 12,5 ГГц 100 GS / S / 50 GS / с 10 МС 4 16 DPO71604C 16 ГГц 100 GS / S / 50 GS / с 10 МС 4 DSA71604C 16 ГГц 100 GS / S / 50 GS / с 31 MS 4 MSO71604C 16 ГГц 100 GS / S / 50 GS / с 10 МС 4 16 DPO72004C 20 ГГц 100 GS / S / 50 GS / с 10 МС 4 DSA72004C 20 ГГц 100 GS / S / 50 GS / с 31 MS 4 MSO72004C 20 ГГц 100 GS / S / 50 GS / с 10 МС 4 16 Система включения и проверка От времени конструкция первом включении через первоначальной оперативной проверки, DPO/DSA/MSO70000 серии обеспечивают необходимые функции. Бескомпромиссная Четыре канала Приобретение С низким шумом промышленности и до 50 ГГц частота дискретизации на всех четырех каналах DPO70000 серии гарантирует, что сигнал проверки целостности и временной анализ можно сделать, не беспокоясь о шума и дрожания в сферу искажающих измерений. Покадровая полосой до 20 ГГц на всех четырех каналах убедитесь, что вы будете захватить ваши сигналы интерес, не беспокоясь о субдискретизации при использовании более чем на 1 или 2 канала. Для приложений, требующих низкого внутреннего шума и дрожания, 100 GS / производительности еще больше снижает шум и джиттер, а также дополнительная высота измерения. 16-канальный цифровой синхронизации (MSO70000 только для серии) Когда у вас много интерфейсов для проверки, серия MSO70000 с 4 аналоговых и 16 каналов логики позволяет эффективно сроки канал-канал проверок. С сроков разрешение 80 пс, цифровые системы сбора MSO70000 серии "позволяет делать точные измерения времени на целых 20 каналов одновременно. iCapture - одно подключение аналоговых и цифровых (MSO70000 только для серии) Количество сигналов, которые должны быть проверены часто может сделать заказ конструкции долгий и сложный. При использовании iCapture цифро-аналоговый мультиплексор возможность, вы можете легко проверить, аналоговые характеристики любого из 16 сигналов, подключенных к MSO70000 серии "цифровых каналов. Использование iCapture, вы можете быстро просматривать аналоговые характеристики любого входного канала. Если сигнал работает, как ожидалось, передавать его в цифровой только для просмотра и продолжить тестирование других линий. Автобус декодирования и запуска (MSO70000 только для серии) Символическая форматов автобус упростить выявление состояния системы и создание автобус триггеров. Проверка вашей операционной системы часто требуется умение видеть конкретных состояний системы на ключевых автобус, таких как интерфейс памяти DDR SDRAM. MSO70000 серия включает в себя параллельные и низкой скорости декодирования серийный автобус, который обеспечивает более глубокое понимание поведения системы. Использование шины запуска возможность MSO70000 серии, чтобы изолировать точное состояние необходимости или найти недопустимых последовательностей автобус так же легко, как определение автобус и выбора битовой или символическое слово, которое описывает желаемое состояние. Глубоко длина записи на всех каналах Большая продолжительность события, такие как сила секвенирования питания и слова состояния системы могут быть проанализированы без ущерба временное разрешение с помощью длинной глубинах памяти, доступной на всех четырех аналоговых каналов в DPO/DSA70000 серии, а также 16 логики каналов MSO70000 серии. Факультативный глубинах памяти до 125 мс (вариант 10XL) на 4, 6 и 8 ГГц моделей и 250 MS (вариант 20XL) на 12,5, 16 и 20 ГГц модели доступны. 10 мс захвата синхронных высокоскоростных и низкоскоростных сигналов на 25 GS / s. Источники питания могут быть критической точкой отказа любой системы. Тщательное тестирование власти система подачи питания на последовательность может занять много времени. MSO70000 серии обеспечивает независимую пороги логики для каждого канала логики позволяет нескольким напряжения логики, которая будет создана и наблюдаются одновременно для быстрой проверки мощности системы рельсы. Протокол и Serial План Запуск Чтобы проверить серийный архитектуры, серийный образец для запуска серийного NRZ потоков данных со встроенными часами восстановления в DPO/DSA/MSO70000 серии позволяет корреляции событий через физическом и канальном уровнях. Инструменты могут восстановить тактового сигнала, определить переходы, и позволяют установить желаемый закодированные слова для серийного запуска шаблон для захвата. Эта функция является стандартной серии DSA70000 и доступно на DPO70000 и MSO70000 серии в качестве опции ST6G. Для более высокой скоростью стандарты, такие как USB 3.0, 8b10b серийного запуска картины и декодирования охватывает данные со скоростью до 6,25 Гбит / с План блокировки запуска добавляет дополнительное измерение NRZ серийный образец, позволяя запуск осциллографа принять синхронизированы приобретения долго серийный образец теста с выдающейся точностью базы времени. План блокировки запуска может быть использован для удаления случайных джиттера от долгого серийных моделей данных. Эффекты конкретных переходов бит может быть исследованы, и усреднения могут быть использованы с маской тестирования. План блокировки запуска поддерживает до 6,25 Гб / с NRZ серийный потоков данных и является стандартным для инструментов DSA70000 серии, или включены в качестве части Вариант ST6G на DPO70000 и MSO70000 серии. Система характеристик и маржи Тестирование Когда конструкция работает правильно, и следующая задача состоит в полной мере характеризуют его работу, DSA70000 серии предлагает наиболее полный в отрасли набор анализа и сертификации инструментов, таких как математика выражения, сигнал тестирования маску, прошел / не прошел тестирование, события поиск и событие, знаменующее. Инструменты для автоматизации уменьшить скуку и ускорить процесс принятия сотни характеристика измерений. Расширенный анализ формы волны Полный анализ мощности, напряжения и температуры уголки системы тест может быть очень много времени. DPO/DSA/MSO70000 Серия предлагает широкий спектр встроенных в передовых средств анализа сигнала. Waveform курсоры сделать его легко измерить след в след-временные характеристики, в то время как курсоры, что связь между YT и XY режимов отображения позволяют легко исследовать фазовые отношения и безопасной рабочей зоны нарушений. Выбрать из 53 автоматических измерений с использованием графического палитру, которая логически организует измерений в амплитуда, время, гистограмма, и связи категорий. Соберите дальнейшее понимание ваших результатов измерения со статистическими данными, такими как среднее, минимальное, максимальное, стандартное отклонение, и населения. Определение и применение математических выражений для сигнала данных на экране результатов в условиях, которые вы можете использовать. Получите доступ к общим сигнала математических функций с одним нажатием кнопки. Или, для современных приложений, создавать алгебраические выражения, состоящие из живых сигналов, ссылка сигналов, математические функции, значения измерений, скаляры, и пользователь-регулируемые переменные с редактором простой в использовании калькулятор стиле. С глубокой памяти приобретение, маржа тестирование может быть сделано в течение многих циклов и долго тенденций продолжительности в данные могут быть соблюдены. Кроме того, данные из осциллографа могут быть захвачены в Microsoft Excel с помощью уникальной панели инструментов Microsoft Excel, и отформатирован в пользовательских отчетов с помощью панели инструментов Word обеспечены серии DPO/DSA/MSO70000. Автоматизированные инструменты для повышения пропускной Измерение DPOJET джиттера и анализа Глаз диаграмма - Упростить выявление проблем целостности сигнала, дрожание, и их источники, связанные с программным обеспечением DPOJET. DPOJET обеспечивает высокую чувствительность и точность доступна в режиме реального времени осциллографы. Простота использования и измерения пропускной являются ключевыми при большом числе измерений должны быть укомплектованы производительности осциллографа. DSA70000 серии поставляется со стандартным DPOJET Расширенный джиттера и глаз Диаграмма измерения приложения, обеспечивая необходимые инструменты для быстрого выполнения большого объема измерений и сбора статистики. DPOJET Essentials является стандартным для DPO70000 и MSO70000 серии с DPOJET продвинутая версия доступна в качестве опции. Применение конкретных пакетов измерения также доступны, которые расширяют DPOJET и выполнять обширный набор испытания, предусмотренные в группах промышленным стандартом. РФ и векторного анализа сигнала Когда векторного анализа сигналов РФ или модулирующих сигналов необходимо дополнительно приложения SignalVu позволяет проводить измерения в различных областях (частота, время, фазы, модуляции) одновременно. SignalVu измерений полностью коррелируются со временем сфера в области приобретения и запуска. Время области мероприятий, таких как команды подсистемы РФ, могут быть использованы в качестве триггера событий, в то время как РФ сигнал подсистемы можно увидеть в частотной области. TekExpress ™ программное обеспечение для автоматизации Рамочной TekExpress USB 3.0 Автоматизированная по тестированию ПО (вариант USB-TX) - TekExpress USB 3.0 обеспечивает автоматизированный, простой и эффективный способ проверить USB 3.0 передатчик и приемник узлов и устройств в соответствии с требованиями SuperSpeed Universal Serial Bus Электрическая проверка на соответствие спецификации. Приложение автоматизирует подбор соответствующих CTLE и эталонных фильтров канала эмуляции и измерения выбор на основе типа устройства, типа теста, контрольные точки, и отдельных зондов. Кроме того, USB-TX использует DPOJET позволяет отлаживать и передовые характеристики USB 3.0 решения. TekExpress SATA автоматизированное программное обеспечение испытаний соблюдению - Полная поддержка SATA и SATA Gen1 Gen2 определены наборы тестов для передатчиков и приемников. Сократите проверка на соответствие времени примерно на 70% с простой, эффективной автоматизации всех необходимых тестовых с программным обеспечением TekExpress. Также имеется автоматическое распознавание всех необходимых испытательное оборудование, точные DUT / Host контроля, и одной кнопкой тестирования. Автоматизации TekExpress программного обеспечения были разработаны рамки для автоматизированного одной кнопкой тестирования высокоскоростных стандартов последовательной передачи данных. Построенный на вершине национального продукта инструменты TestStand, TekExpress эффективно выполняет необходимые испытания для многих серийных стандартов, таких как SATA Rev 3.0, USB 3.0, DisplayPort и 10GBASE-T Ethernet. Выполнить на внешний компьютер Windows, программное обеспечение TekExpress SATA управляет установки инструмента и управляющие последовательности предоставить полные результаты теста на полной проверки конструкции. Кроме использования рамках TekExpress, пользовательские приложения, которые можно разрабатывать самостоятельно с помощью среды разработки приложений, таких как MATLAB® может еще более расширяют набор инструментов из серии DPO/DSA/MSO70000. Характеристика измерений зависит от точности и повторяемости. Широкую полосу пропускания и непревзойденная точность сигнала передней части аналоговых DPO/DSA/MSO70000 гарантирует, что качество сигнала измерения таких, как повышение пояс верный и правильный с амплитудой плоскостность ± 0,5 дБ. Пользовательский фильтр и де-вставлять Возможность SDLA - последовательный порт анализа данных (СКВ вариант и SLA) - Предложения возможность эмулировать последовательный канал передачи данных, де-вставлять приспособление или другой сети, а также добавить или удалить передатчик выравнивания. Вариант SLA добавляет обработки сигналов с FFE и DFE equalizations и автоматического обучения эквалайзера. DPOJET предоставляет расширенные измерение джиттера и анализ полученных сигналов. Создайте ваши собственные фильтры или использовать фильтры поставляется в качестве стандартного с DPO/DSA/MSO70000 серии для улучшения способности изолировать или удалить компонент вашего сигнала (шумы или конкретных гармоники сигнала). Эти настраиваемые фильтры FIR могут быть использованы для реализации обработки сигналов методы, такие как удаление сигнал предварительно акцент или сведения к минимуму последствий оборудование и кабели, подключенные к устройству в стадии тестирования. Используя дополнительный последовательный порт анализа данных (SDLA) приложения, вы можете получить дальнейшее понимание последовательных каналов данных с возможностью эмулировать последовательный канал передачи данных из S-параметров, де-вставлять приспособление или другой сети, а также добавить или удалить передатчика выравнивания (de-emphasis/pre-emphasis). Сертификации Прежде чем продукт может выйти на рынок, вы часто необходимо выполнить серию сертификационных испытаний на стандартных высокоскоростных последовательных шин в вашем дизайне. Эти тесты могут привлечь многих часов борьбы с испытаний светильников, чтение сертификации документов, и сбор достаточных данных, чтобы подтвердить, что ваша система проходит необходимые испытания. Применение конкретного решения - Включить стандартный конкретных сертификации, автоматизации измерений, а также расширенного анализа сигналов Точные, простые и Настраиваемые физического уровня Сертификационные испытания - Для дизайнеров со стандартными сертификации потребности, стандартные конкретных соблюдения и анализа модулей, которые настраивают прошел / не прошел сигнал маски и тестирования предел измерения доступны в качестве опции на DPO/DSA/MSO70000 Серия. Модули доступны для PCI Express, DDR памяти, Serial ATA и SAS, InfiniBand, HDMI, Ethernet, DisplayPort, DVI, UWB, MIPI® D-PHY и М-PHY, блоки питания и USB. См. следующий список основных моментов доступных приложений конкретных решений. DDR Шина памяти анализа (Вариант DDRA) - Автоматическая идентификация DDR1, LPDDR1, LPDDR2, DDR2, DDR3, GDDR3 и читает и пишет, и делает JEDEC соответствия измерений прошел / не прошел результаты на всех ребер в каждом чтении и записи взрыв. DDRA предоставляет возможности для измерения часов, адрес и сигналы управления. В дополнение к благоприятной проверку соответствия DDRA с DPOJET это самый быстрый способ для отладки комплекса памяти сигнализации вопросов. DDRA также можете использовать команду / Адрес линий для показа по конкретным чтение / запись состояния при работе на MSO70000 серии осциллографов смешанных сигналов, которая предлагает 16 каналов цифрового логики зондирования. USB 3.0 передатчик исследуемого раствора (вариант USB3) - Выполнить проверку, характеристики, и отладки USB 3.0 устройствами. Измерения осуществляются в DPOJET и совместимый с USB 3.0. Для соблюдения и автоматизации, USB-TX доступна. PCI Express Решение Анализ результатов испытаний (опция PCE) - Анализ производительности PCI Express Версия 1,0, 2,0 или 3,0 (проект спецификации) конструкция с всестороннюю поддержку испытания. Использование DPOJET, опция PCE позволяет проводить испытания, которые соответствуют PCI-SIG стандартам. Ethernet проверка на соответствие решений (вариант ET3) - Получать полную слоя PHY поддержка Ethernet варианты 10BASE-T, 100Base-TX и 1000BASE-T с комплексной, интегрированной Ethernet Tektronix набор инструментов. Решения Аналоговые проверки, автоматизированное программное обеспечение соблюдения и устройства характеристика все включено. MIPI® D-PHY отладки, анализа, описание, и решение проверка на соответствие (вариант D-PHY) - Убедитесь в D-PHY спецификации быстро характеризующие и обнаружения источников джиттера и целостность сигнала касается использования полностью гибкий и настраиваемый тестовой системе. Использование DPOJET, вариант D-PHY позволяет передатчик данных на высокой скорости-часы измерения времени, а также полный спектр электрических характеристик в высокой скорости или маломощных режимов. MIPI® М-PHY отладки, анализа, описания и решения испытаний на соответствие - Проверьте, чтобы М-PHY спецификации быстро характеризующие и обнаружения источников касается джиттера и целостности сигнала. Использование DPOJET, М-PHY позволяет передатчик сигнализации и измерения времени, таких как дифференциальные передачи глаз диаграмм, нарастания и спада, скорость нарастания выходного напряжения, амплитуда параметры, общие напряжения режиме на каждой дорожке для больших и малых конфигураций амплитуды, а также прекращено и незавершенная случаях. XGbT 10GBASE-T автоматизированное программное обеспечение соблюдения - Быстро выполнять 10GBASE-T измерений в IEEE 802.3an-2006 в том числе стандартные спектральная плотность мощности (PSD), уровень мощности и линейности, с упрощенной конфигурации прибора. XGbT обеспечивает гибкий контроль над тестовой конфигурации и анализа параметров, что позволяет более глубокого устройства характеристика. DVI Соответствие исследуемого раствора (вариант DVI) - Получить быстрый и надежный результат с тестирования программного обеспечения соответствия DVI. Автоматизированное тестирование на основе прошел / не прошел обнаружения резко повышает производительность. HDMI проверка на соответствие решений (вариант HT3) - Быстрое и эффективное решение для проблемы HDMI оценки соответствия требованиям, независимо от того, если вы работаете на источник, кабель, или раковина решение. Это приложение обеспечивает все соблюдения HDMI тест решения, необходимые для обеспечения качества и совместимости. DisplayPort проверка на соответствие решений (вариант DSPT) - Поддержка DisplayPort проверка на соответствие стандарта (CTS) источник тест с четырьмя-линии одновременное тестирование с использованием Tektronix P7300SMA серии зондов и DisplayPort программного обеспечения. Подробные отчеты об испытаниях с сигнала участков, прошел / не прошел результаты, и маржа анализ включены. Ultra-Wideband Спектральный анализ программного обеспечения (опция UWB) - Анализ сотни пакетов, TFC, и скоростью передачи данных комбинаций. Кроме того, автоматическая модуляция WiMedia анализа конфигурации будет проанализировать, как комплекса широкополосных сигналов изменения частоты и амплитуды с течением времени использования в режиме реального времени спектрограммы охватывающий 20 ГГц. Измерения мощности и программное обеспечение для анализа (опция PWR) - Повышение эффективности блоки питания с повышенной плотности мощности. Измерения и анализа рассеиваемая мощность источника питания устройства коммутации и магнитной составляющих, и генерировать подробные отчеты об испытаниях в настраиваемых форматах. SignalVu ™ векторного анализа сигналов - Легко проверить широкой пропускной способности конструкций, таких как широкополосный радар, высокая спутниковых данных курсов ссылки, или частоты прыжков радио и характеризуют широкополосных спектральных событий. SignalVu сочетает в себе функциональность векторного анализатора сигналов, анализатора спектра, а также мощные возможности запуска DPO/DSA/MSO70000 серии - все в одном пакете. DSA70000 - специализированное решение, настроенное на высокой скорости Сегодня Serial Дизайн вызовы DSA70000 цифровых последовательных Анализаторы специально настроен на адрес высокоскоростных последовательных конструкций путем инкапсуляции данных многие из серийных области функции, необходимые для высокоскоростных последовательных проверки и характеристика. Эти стандартные функции по DSA70000 серии вариантов DPO70000 и MSO70000 серии. Серийный План запуск - В режиме реального времени серийный образец запуска и декодирование протоколов со встроенными часами восстанавливает тактового сигнала, определяет переходы, и декодирует символы и другие данные протокола. Вы можете увидеть 8b/10b последовательностей бит декодируется в свои слова для удобного анализа, или вы можете установить желаемую закодированные слова для серийного запуска шаблон для захвата. С картины блокировки запуска, DSA70000 серии можно синхронизировать с давно серийных моделей тест со скоростью передачи данных до 6,25 Гбит / с и удаления случайных джиттера. DPOJET джиттера, сроков и анализа Глаз диаграмма - DSA70000 серии имеет наибольшую точность джиттера и измерения времени, а также комплексные алгоритмы анализа. поля жесткие сроки спрос стабильный, низкого джиттера конструкций. Вы можете сделать измерения джиттера на смежных циклах часы на каждый действительный импульса в приобретении одного выстрела. Несколько измерений и тенденции участков быстро показать системы сроков в различных условиях, в том числе случайных и детерминированных джиттера разделения. Связь Маска тестирования. Связь Маска Тестирование - Предоставляет полный набор масок для проверки соблюдения стандартов последовательной связи. Более 150 масок для следующих стандартов поддерживаются - PCI Express, ITU-T/ANSI T1.102, Ethernet IEEE 802.3, ANSI X3.263, SONET / SDH, Fibre Channel, InfiniBand, USB, Serial ATA, Serial Attached SCSI, IEEE 1394b, RapidIO, МОФ стандартов, открытая база станции Архитектура инициативы (OBSAI), Common Public Radio интерфейс (CPRI). 31 MS Длина записи - 31 MS на всех четырех каналов обеспечивает более длительное время последовательность в высоком разрешении. Факультативный длины записи до 125 мс для 4, 6 и 8 ГГц моделей, 250 мс для 12,5, 16 и 20 ГГц модели расширить последовательность приобретения время. Со стандартными функциями, которые расширяют функциональность Tektronix серии DPO70000 для решения высокоскоростной последовательный анализ сигнала и сертификации, DSA70000 серии предлагает специализированный инструмент, который эффективно адреса ваших задач проектирования. DSA набор функций в MSO70000 Если вам нужно объединить функциональность DSA70000 и MSO70000 серии DSA варианты MSO70000 серии обеспечивают суточные в высокоскоростных последовательных особенности испытания в MSO (см. DSAH Вариант или DSAU в разделе Информация для заказа ниже). По выбору пользователя Величина предельных Фильтры Хотя широкая полоса пропускания необходима для характеристики вашего высокоскоростных последовательных конструкций, сертификационные испытания могут требовать конкретных пропускной инструмент подходит для данных сигнала скорости для того, чтобы соотнести результаты испытаний различных тестовых лабораторий. DPO/DSA/MSO70000 серии функцию по выбору пользователя ограничение пропускной способности фильтров. Используя эти ограничения ширины канала фильтры, которые варьируются от 500 МГц до 19 ГГц, вы можете быть уверены, что ваши измерения производится с использованием пропускной способности указанного промышленным стандартом. Отладки На протяжении всего цикла проектирования, DPO/DSA/MSO70000 осциллографы серии обеспечивают возможность отладки неисправной подсистем и изолировать причину. Использование высокой скоростью захвата осциллограмм FastAcq, вы можете быстро определить сигнал аномалий, которые происходят с перерывами - экономия минут, часов или даже дней, быстро выявления характера неисправности настолько сложными режимами триггер может быть применен, чтобы изолировать их. Использование Заострить триггеры, редких событий, таких как сбои или сигнал runts вызванные утверждением автобус или проблемы целостности сигнала могут быть захвачены, проанализированы, а затем ликвидирован. FastAcq - Ускоряет отладка по Ясно показаны Несовершенства Больше, чем просто цветокоррекции или обнаружения событий, FastAcq Собственная DPX® Приобретение технологии захватывает сигналов на более чем 300.000 осциллограмм в секунду по всем четырем каналам одновременно, что резко увеличило вероятность обнаружения редких событий вина. И с простым поворотом ручки интенсивности вы можете четко "видеть мир другие не видят", отображающий полную картину работы вашей схемы. Некоторые поставщики утверждают осциллограф высокого захвата осциллограмм тарифов на коротких очередей времени, но только DPO/DSA/MSO70000 осциллографы серии, на технологии DPX, может доставить эти быстрые темпы захвата сигнала на постоянной основе. Точный® Триггер Если вы пытаетесь найти проблемы сигнал или необходимо выделить часть сложного сигнала для дальнейшего анализа, как DDR чтение или запись взрыв, Tektronix Заострить запуска обеспечивает решение. Система Заострить триггер используется кремний германий (SiGe) технологии обеспечивают очень высокую чувствительность триггера с очень низким джиттера спусковой крючок и возможность захвата очень узкий глюков. Определение точного запуска позволяет выбрать практически всех типов триггера на А и Б триггера события доставки полного набора передовых типы триггеров для нахождения последовательных событий триггера. Определение точного триггеры обеспечивают триггер сброса возможности, которые начинают вызывать последовательность снова после указанного времени, состояния, или перехода, с тем, что даже события в самые сложные сигналы могут быть захвачены в плен. Другие осциллографы обычно предлагают менее 20 комбинаций триггера; Заострить запуска предлагает более 1400 комбинаций, все на полную производительность. С расширенного запуска, триггер джиттер сводится к <100 фс. С этой стабильности на триггерных точек, триггерных точек может быть использован в качестве измерения ссылки. В Scan триггера события B событий сканирования определяет конкретные события построить диаграмму глаза. Использование B событий сканирования триггер DDR края DQS используются для построения диаграммы глаз всех битов в пакете. Пользователям, которые хотят создать глаз диаграммы из данных очередей синхронизированы или инициированных событий найдете B событий сканирования вызвать функции особенно полезны. B событий сканирование в В триггер последовательности, которые будут вызывать взрыв и захват данных событий интерес определяется меню настройки B событий. Захваченные биты могут быть проверены в последовательном или рандомизированных моде, в качестве альтернативы триггер может переключаться между двумя последовательными B события триггера. Логика План Запуск Логика картины запуска позволяет логики квалификации, определяющее, когда для поиска неисправностей и игнорировать события, которые не встречаются в желаемое состояние. На MSO70000 серии, до 20-битный шаблон логику срабатывания повышает возможности Заострить триггера, помогая выделить конкретного состояния системы и аналоговых событий, которые вызывают сбой системы. Цифровые то Аналоговые B Запуск (MSO70000 только для серии) Расширенные возможности включают в себя запуск цифрового то Аналоговые B, чтобы помочь вам определить конкретные цифровые картины или состояние системы, а затем ждать аналог таких событий, как коротышка импульса для запуска приобретения. Комплексная логика Каналы (MSO70000 только для серии) Комплексная логика Каналы - Обеспечение коррелированных по времени аналоговые и цифровые системы видимость для отладки. MSO70000 серии расширяет возможности отладки осциллографа 4-канальный с еще 16 логики каналов, которые могут быть использованы для обеспечения контексте системного уровня, когда ошибка. В этом контексте, такие, как незаконное состояния системы или ошибки, может быть ключ, что приводит к корневой причины. Когда другие осциллографы требуют использовать логический анализатор, чтобы увидеть цифровых данных, которые необходимо решить ваши задачи отладки, MSO70000 серии могут эффективно отлаживать и проверять многих цифровых вопросы времени в системе быстрее и легче. С 80 пс резолюции сроки и канал-канал перекосы всего лишь на 160 пс, интегрированных каналов логики позволяют просматривать и измерять время-коррелированных цифровых и аналоговых данных в том же окне отображения. iCapture (MSO70000 только для серии) Когда аномалия видна на цифровых линиях, iCapture обеспечивает новому взглянуть на аналоговых поведение цифровых сигналов. С iCapture, Вы можете направить любые 4 из 16 логики каналов аналоговой системы приобретения MSO70000 серии "так, что эти сигналы можно рассматривать в более тонкие детали. уникальная схема мультиплексора iCapture обеспечивает одновременное цифровых и аналоговых сигналов просмотры без необходимости перемещения зонда логики или двойного зонда цепи. FastFrame Когда ключевые события вы заинтересованы в широко распределены во времени, такие, как вспышки активности на автобусе, FastFrame Географическая особенность памяти на DPO/DSA/MSO70000 серии позволяет записывать события, представляющие интерес при сохранении приобретения памяти. Использование нескольких событий триггер, FastFrame получает и хранит короткими очередями сигналов и сохраняет их в виде кадров для последующего просмотра и анализа. На MSO70000 серии, FastFrame и автобусе или логику срабатывания позволяют захватить ваш быстрый, пульсирующего сигнала на аналоговых каналов на самом высоком частота дискретизации в то время как триггер логический канал признает цикла шины интересов. Захват тысяч кадров возможно, поэтому долгосрочные тенденции и изменения в разрывной сигнала могут быть проанализированы. Расширенный поиск и Марк Расширенные поиск и Марк - освещает важные события, пропускает несущественными те, и переход между мероприятиях, представляющих интерес усилий. Изоляция ключевое событие вызывает у вас отказа системы часто может быть трудоемкой задачей. С Расширенный поиск мероприятий и Марк функция изучения данных и выделение важных событиях, пропуская несущественные те, и повышение понимания событий отношения производится легко. С АНМ, вы сможете перемещаться между мероприятиях, представляющих интерес легко и раскрыть, что редкое событие вы пытались найти. Встроенные Serial Bus (I2C, SPI) декодирования и запуска (MSO70000 только для серии) MSO70000 серии документы предусматривают я2C и SPI серийный декодирования автобусы и автобусы запуска, которые позволяют контролировать или отладки подсистем и компонентов, таких как синтезаторы частот, цифро-аналоговые преобразователи, и флэш-памяти, которые контролируются или контроль за их использованием я2C или SPI последовательных шин. В процессе мониторинга и отладки этих последовательных шин только сравнительно легко, декодирование событий на последовательной шине можно также включить более сложные системы уровня отладки. Если у вас возникли проблемы с более высокой скоростью последовательного интерфейса, ключ к тому, что происходит не так, можно найти с помощью функции декодирования серийный автобус соблюдать данные на I2C или SPI интерфейс. Зондирование - аналоговые и цифровые Часто самая большая проблема в отладке системы получает доступ к необходимым сигналов. Tektronix предлагает широкий спектр зондирующего решений, в том числе P7500 TriMode системы зондирования, с полосами пропускания, которые идеально подходят для серии DPO/DSA/MSO70000. P7500 TriMode зондов позволяют переключаться между дифференциальным, один закончился, и общего режима измерения без перемещения зонда от точки подключения. P7500 серии предлагает зондов с производительностью от 4 ГГц до 20 ГГц и предлагает несколько припоя недорогих советы с функции быстрого соединения, которые позволяют перемещения зонда к различным точкам пайки быстро и легко. На MSO70000 серии, P6780 и P6717 зондов логики обеспечивают подключение к низкоскоростных и высокоскоростных цифровых сигналов с низкой загрузкой, малый размер, и ассортимент аксессуаров для пайки и просмотра. Недорогих припоя советы для P7500 зондов TriMode существенно облегчают процесс подключения Так при перемещении зонда к различным точкам пайки легко и быстро. Припой отзыв аксессуаров для P6780 зондов дифференциальных логики обеспечивают доступ к сигналам на плотно расположенных отверстий и тонкой станом компонентов. Производство Тестирование В дополнение к помощи инженеров с проектными задачами, DPO/DSA/MSO70000 серии могут обеспечить инженеров-испытателей, с возможность тестирования аналоговых и цифровых сигналов с широким кругом тактовые частоты и скорости передачи данных. Стойки варианты для монтажа DPO/DSA/MSO70000 серии в стандартной ОВОС 19 дюймов (487 мм) стойку. IEEE 488,2 стандартный интерфейс GPIB является стандартным для всех моделей. OpenChoice® Инструменты анализа OpenChoice Программное обеспечение позволяет настроить испытаний и измерений системы со знакомыми инструментами анализа. Анализ и сетевые функции OpenChoice программного обеспечения добавить больше гибкости для Tektronix DPO/DSA/MSO70000 осциллографы серии: Использование встроенных быстро автобус, сигнал данные могут быть перемещены непосредственно с приобретением для анализа приложений на рабочем столе Windows при гораздо более высоких скоростях, чем обычные GPIB переводы. Выполнение Tektronix из стандартных протоколов, таких как TekVISA ™ интерфейс и элементы управления ActiveX, включены для использования и расширения Windows приложений для анализа данных и документации. Драйверы IVI инструментов включается чтобы легко связи с использованием осциллографа GPIB, RS-232 и LAN соединения от программ, работающих на векселе или внешнего компьютера. Или используйте набор программного обеспечения разработчика (SDK), чтобы помочь создать специальное программное обеспечение для автоматизации процессов в многоступенчатых сигнал сбора и анализа с Visual Basic, C, C + +, MATLAB, LabVIEW, LabWindows / CVI, и другие общие Применение среды разработки. Интеграция осциллографа с внешним ПК и не хосты-Windows также поддерживается. Исследования С отрасли скорости приобретения и сигнала к шуму, DPO/DSA/MSO70000 серии может предоставить исследователям с помощью инструментов, которые позволяют им захватывать, отображать и анализировать высокой скорости и переходных сигналов с непревзойденной точностью. Полный контроль сбора и отображения параметров Вы имеете полный контроль приобретения инструмента мод. Выберите режим необходимо делать свою работу быстро: автомат, постоянно частоты дискретизации, или ручной настройки. Когда вы делаете сигнала разведки и хотите оживленной сигнала, по умолчанию режим автоматического предоставляет вам с живейшим скорость обновления дисплея. Если вы хотите высокий в реальном времени частота дискретизации, который даст вам наиболее точности измерений, то константа Sample Rate режим для вас. Он будет поддерживать высокие частоты дискретизации и обеспечить лучшие в режиме реального времени резолюции. Наконец Ручной режим обеспечивает прямой и независимый контроль частоты дискретизации и длина записи для приложений, требующих конкретных условиях. TekLink ™ Если вам необходимо захватить большое количество сигналов одновременно, TekLink позволяет синхронизировать несколько осциллографов серии DPO/DSA/MSO70000 и приобрести более четырех аналоговых каналов. TekLink позволяет синхронизированы захвата на до 4 осциллографов с одного триггера события. Документ Инструменты OpenChoice архитектура обеспечивает всеобъемлющее программное обеспечение инфраструктуры для более быстрого, более универсальный операций. Передача данных утилиты, такие как Excel или Word панель инструментов плагины могут быть использованы для упрощения анализа и документации на рабочем столе Windows или на внешний компьютер. Непревзойденное удобство DPO/DSA/MSO70000 серии документов Excel в удобстве использования с набором производительность функций, таких как сенсорный экран, плоские структуры меню, интуитивно понятный графический значки, ручки на канал вертикального управления, права кликов, эксплуатация колеса мыши, и знакомые Windows управления на основе. Удаленный рабочий стол Когда ваш осциллограф подключен к сети, использование удаленного рабочего стола Windows утилита для доступа к осциллограф со всей лаборатории или по всему миру. MyScope® - Создайте свой собственный управления Windows Легко создать свой собственный персональный "инструментария" осциллографа особенности в считанные минуты с помощью простой, визуальный, перетащить и падение процесса. После создания этих пользовательских элементов управления Windows легко доступны через специальную кнопку MyScope и меню выбора на экране осциллографа кнопки / меню, как и любое другое окно управления. Вы можете сделать неограниченное количество пользовательских элементов управления Windows, что позволяет каждому человеку, который использует осциллографа в общей среде, чтобы иметь свой собственный уникальный окне управления. Windows MyScope управления принесет пользу всем пользователям осциллографов, исключая время разгона, что многие лица, когда возвращался в лабораторию после не использования осциллографа на некоторое время, и позволяет власти пользователю гораздо более эффективным. Все, что нужно находится в одном окне управления, а не навигации по меню несколько повторять подобных задач. Вариант Asset Management: Плавающая или фиксированная Это мнение в системе плавающих лицензий определяет текущий пользователь лицензии и местоположение позволяет легко управлять плавающей инвентаризации лицензии. Многие приложения Tektronix решения и аппаратные опции включены с зашифрованным лицензионный ключ, который вводится через меню Утилиты осциллографа. Теперь у вас есть два варианта. Первый вариант является фиксированной лицензии применительно к конкретным серийный номер рамки и постоянно включен. Фиксированная лицензия не может быть перемещен с одного осциллографа к другому. Второй вариант является плавающей лицензии. Плавающие лицензии предоставляют возможность двигаться лицензии ключ включен вариант из одного осциллографа к другому. Эта возможность помогает пользователям с распределенными командами и несколько Tektronix DPO7000 DPO/DSA/MSO70000 или серии осциллографов, чтобы лучше управлять своими активами и развертывания приложений или другие варианты, такие как расширенная память осциллографа, где это необходимо. Управление и развертывание плавающей лицензии использует легкий онлайн системы управления лицензирования. Все плавающие функции управления лицензиями ведутся на Tektronix защищенных серверах, и никакой инфраструктуры или вашей компании ИТ-отдел участия необходимо. Просто использовать ваш myTek пароль для доступа, отслеживания и развертывания осциллографа плавающей лицензии включено вариантов. Характеристики Вертикальная система Характеристика DPO70404B DSA70404B MSO70404 DPO70604B DSA70604B MSO70604 DPO70804B DSA70804B MSO70804 DPO71254C DSA71254C MSO71254C DPO71604C DSA71604C MSO71604C DPO72004C DSA72004C MSO72004C Величина (по выбору пользователя DSP повышения) 4 ГГц 6 ГГц 8 ГГц 12,5 ГГц 16 ГГц 20 ГГц Оборудование Аналоговая полоса пропускания (-3 дБ) 4 ГГц 6 ГГц 8 ГГц 12,5 ГГц 16 ГГц (типичные) 16 ГГц (типичные) Входные каналы 4 4 4 4 4 4 Логика Каналы (MSO70000 только для серии) 16 16 16 16 16 16 Время нарастания 10% до 90% (номинальная) 98 пс 65 пс 49 пс 32 пс 24,5 пс 18 пс Время нарастания 20% до 80% (номинальная) 68 пс 45 пс 34 пс 22 пс 17 пс 14 пс Вертикальные шума (% от полной шкалы) (номинальная) *1 0,28% 0,32% 0,35% 0,36% 0,42% 0,59% Пределы полосы пропускания В зависимости от модели инструмента: 19 ГГц, 18 ГГц, 17 ГГц, 16 ГГц, 15 ГГц, 14 ГГц, 13 ГГц, 12 ГГц, 11 ГГц, 10 ГГц, 9 ГГц, 8 ГГц, 7 ГГц, 6 ГГц, 5 ГГц, 4 ГГц, 3 ГГц, 2 ГГц, 1 ГГц, или 500 МГц Канал-канал Изоляция (Любое два канала на равных вертикальных настройки масштаба) ≥ 120:1 (для ввода частоты от 0 до 10 ГГц) ≥ 80:1 (для ввода частоты> 10 ГГц до 12 ГГц) ≥ 50:1 (для ввода частоты> 12 ГГц до 15 ГГц) ≥ 25:1 (для ввода частоты> 15 ГГц) DC усиления Точность ± 2% (чтения) Задержка между любыми двумя каналами (номинальная) ≤ 10 пс для любых двух каналов с равной В / дел и связи настройки Эффективное число битов (номинальная) 5,5 бит *2 Входное соединение DC (50 Ω), GND Входное полное сопротивление 50 Ω ± 2%, 1 МОм с TCA-1MEG адаптер Входная чувствительность 18 ГГц и ниже 10 мВ / дел до 500 мВ / дел (100 мВ до 5 В полной шкалы) 20 ГГц и 19 ГГц 20 до 500 мВ / дел (200 мВ до 5 В полной шкалы) Макс входное напряжение, 50 Ω <5,0 ВRMS для ≥ 100 мВ / дел; также определяется TekConnect аксессуар 1,0 ВRMS для <100 мВ / дел Смещение Точность 10 мВ / дел - 99,5 мВ / дел ± (0,35% (значение смещения-позиции) + 1,5 мВ + 1% от полной шкалы) 100 мВ / дел - 500 мВ / дел. ± (0,35% (значение смещения-позиции) + 7,5 мВ + 1% от полной шкалы) Диапазон смещения 10 мВ / дел: ± 450 мВ 20 мВ / дел: ± 400 мВ 50 мВ / дел: ± 250 мВ 100 мВ / дел: ± 2,0 В 200 мВ / дел: ± 1,5 В 500 мВ / дел: ± 0,0 V Неравномерностью (20, 50, 100, 250 мВ / дел) (номинальная) ± 0,5 дБ до 50% от номинальной пропускной способности при 25 ° C Позиция Диапазон ± 5 DIV Вертикальное разрешение 8 бит (11 бит с усреднением) *1 50 мВ / дел, пропускная способность фильтра. *2 50 мВ / дел, пропускная способность фильтра, макс пропускную способность до 13 ГГц, частота дискретизации Макс. Логика Каналы (MSO70000 только для серии) Характеристика MSO70404 MSO70604 MSO70804 MSO71254C MSO71604C MSO72004C Входные каналы 16 Триггер Часы / Qualifier входного 1 Аналоговая полоса пропускания С P6780 зонда логики 2,5 ГГц С P6717 логики зонда 350 МГц Входное полное сопротивление С P6780 зонда логики 20 кОм на землю на стороне или 40 кОм дифференциальный режим ± 2,0%, 0,5 пФ С P6717 логики зонда 20 кОм ± 1,0%, 3 пФ Вертикальное разрешение 1 бит Пороговые уровни Один на канал, самостоятельно установить Порог точности ± 75 мВ + 3% от порога срабатывания Порог резолюции 5 мВ Логика Порог Диапазон С P6780 зонда логики -2 До +4,5 V С P6717 логики зонда -1,5 До +4,0 V Минимальное напряжение Swing 300 мВр-р Максимальное входное напряжение ± 15 В nondestruct Горизонтальные Время базовой системы Характеристика DPO70404B DSA70404B MSO70404 DPO70604B DSA70604B MSO70604 DPO70804B DSA70804B MSO70804 DPO71254C DSA71254C MSO71254C DPO71604C DSA71604C MSO71604C DPO72004C DSA72004C MSO72004C Время базы Диапазон 20 пс / дел до 1000 с / дел 10 пс / дел до 1000 с / дел Разрешение по времени (в ET / ИТ-режиме) 200 фс 100 фс Источник к Deskew-канал Диапазон ± 75 нс Delta Время Точность измерения RMS над <100 нс Продолжительность; покадровой съемки; с нарастания сигнала Время = 1,2 × Область Время нарастания *3 1,48 пс 1,33 пс 1,24 пс 1,23 пс 1,15 пс 1,43 пс Джиттера этаж (номинальная) (с массой тела пропускной повышения включено) 450 фс 450 фс 450 фс 300 фс 300 фс 400 фс Точность временной базы ± 1,5 стр. / мин начальная точность, старение <1 млн. в год Время задержки базы интервал времени KS -5,0 до 1,0 К. Триггер джиттера (RMS) 1 псRMS (Типичные) с повышенной запуска OFF <100 фсRMS с повышенной запуска ПО *3 100 мВ / дел, пропускная способность фильтра, макс образца. Система сбора Характеристика DPO70404B DSA70404B MSO70404 DPO70604B DSA70604B MSO70604 DPO70804B DSA70804B MSO70804 DPO71254C DSA71254C MSO71254C DPO71604C DSA71604C MSO71604C DPO72004C DSA72004C MSO72004C Частота дискретизации Режиме реального времени 1, 2 канала (Макс) 100 GS / с В режиме реального времени 1 Режим, 2, 3, или 4 канала (макс.) 25 GS / с 50 GS / с ET / ИТ-режим (макс.) 5 TS / с 10 TS / с Максимальная длина записи на канал В стандартной конфигурации 10M на всех четырех каналах (DPO70000 и MSO70000 серии) 31.25M на всех четырех каналах (DSA70000 только для серии) С запись 2XL Вариант Длина 31.25M на всех четырех каналах (DPO70000 и MSO70000 серии) С запись 5XL Вариант Длина 62.5M на всех четырех каналах С запись 10XL Вариант Длина 125М на всех четырех каналах С запись 20XL Вариант Длина N / A 250M на всех четырех каналах Максимальная продолжительность на самом высоком в режиме реального времени резолюции Временное разрешение 40 пс (25 GS / с) 10 пс (100 GS / с) Макс Продолжительность со стандартной памяти 0,4 мс DPO70000 и MSO70000 серии 1,25 мс для серии DSA70000 0,1 мс DPO70000 и MSO70000 серии 0,31 мс для серии DSA70000 Макс Продолжительность с опцией 2XL 1,25 мс (DPO70000 и MSO70000 серии) 0,31 мс (DPO70000 и MSO70000 серии) Макс Продолжительность с опцией 5XL 2,5 мс 0,63 мс Макс Продолжительность с опцией 10XL 5,0 мс 1,3 мс Макс Продолжительность с опцией 20XL N / A 2,5 мс Логика Каналы (MSO70000 только для серии) Характеристика MSO70404 MSO70604 MSO70804 MSO71254C MSO71604C MSO72004C Частота дискретизации - Все каналы (Макс) 12,5 ГГц Временное разрешение 80 пс Просмотров Сроки канал-канал неопределенности <160 пс Максимальная длина записи на канал 125М на всех каналах (вариант 10XL) 250M на всех каналах (вариант 20XL) Минимально определяемая длительность импульса <400 пс Максимальное количество автобусов 16 Количество каналов в автобусе До 24 (16 логики, 4 аналоговых, 4 математике) Приобретение режимы Режим Описание Усреднение От 2 до 10.000 сигналы включены в среднем Конверт От 1 до 2 × 109 сигналы включены в мин-макс конверте FastAcq FastAcq оптимизирует инструмент для анализа динамических сигналов и захвата редких событий Максимальная FastAcq захвата осциллограмм Оценить > 300000 wfms / с на всех 4 каналов одновременно FastFrame ™ Приобретение памяти делится на сегменты, максимальная скорость запуска> 310000 осциллограмм в секунду. Время прибытия, записанные с каждого события. Рамка Finder Tool помогает визуально определить переходные Привет-Res В режиме реального времени вагон усреднение сводится случайный шум и увеличивает разрешение Peak Detect Фиксирует и показывает узкие глюки на всех в режиме реального времени частотой дискретизации: 1 нс при ≤ 125 мс / с; 1/sample скорость ≥ 250 MS / с Режим Roll Свитки последовательных точках сигнала через дисплей на право налево качении. Работы с частотой дискретизации до 10 MS / с, максимальная длина записи 40 мс Образца Получает и отображает выборочные значения Waveform базы данных Накоплением сигнала базу данных, содержащую трехмерный массив амплитуды, времени и рассчитывает Точный® Триггерной системы Чувствительность ДПО и MSO Модели DSA Модели Внутренний постоянному току 4% от полной шкалы от постоянного тока до 50 МГц 10% от полной шкалы при 4 ГГц 20% от полной шкалы на 8 ГГц 50% от полной шкалы при 11 ГГц Внешние (вспомогательный вход) 50 Ω 250 мВ от постоянного тока до 50 МГц, с увеличением до 350 мВ при 1,0 ГГц Триггер Характеристики Событие и задержкой типы событий B Триггер Edge, Glitch, Рант, Ширина, время перехода, вышло, картина, государства, Setup / Hold, окна - все, кроме пограничного, картина, и государство может быть логическое состояние квалифицированных до двух каналов Основные режимы триггера Авто, нормальный, и единый Триггер последовательностей Главное, задержки по времени, задержки по событиям, сброс по времени, сброс по государства, Reset на переходный период. Все последовательности может включать в себя отдельные горизонтальные задержки после триггера в положение приобретения окно во времени Часы восстановления системы Требуется ST6G вариант или вариант MTH Стандартный Часы фазе восстановления автоподстройки частоты Величина Исправлено на FBaud/1600 Спасение часов Диапазон частот 1,5 Мбод на 3,125 GBaud 8b10b Макс Скорость передачи данных Требуется Вариант ST6G Стандартный 6,25 GBaud Связь связанных триггеров Требуется Вариант MTH Стандартный Поддержка AMI, HDB3, BnZS, ММК, MLT3, и NRZ закодированных сообщений сигналов. Выберите среди изолированных положительный или отрицательный, нулевой импульс форме, или в глаза моделей применительно к стандартным Серийный триггера Выкройка Требуется Вариант ST6G Стандартный До 64-битный серийный распознавания слов, битов, указанных в двоичном (высокая, низкая, не важно) или шестнадцатеричном формате. Запуск по NRZ-кодированных данных до 1,25 GBaud Запуск по 8b/10b-encoded данных с 1,25 до 6,25 GBaud (40 бит) Порог Диапазон P6780 -2 До +4,5 V P6717 -1,5 До +4 V Порог точности ± 100 мВ + 3% от порога срабатывания Максимальная я2C, SPI Оценить Переключить автобус 10 МГц Спасение часов джиттера (RMS) <0,25% немного период + 2 PSRMS для ПСП данных моделей <0,25% немного период + 1,5 псRMS для повторения "0011" комбинации данных Расширение Запуск По выбору пользователя, более активное запуска корректирует разницу во времени между пути запуска и полученных данных путь (поддерживаются все типы триггера Заострить по обе-и B-события, за исключением картины триггер); не доступны в режиме FastAcq Линия Запуск по мощности сигнальной линии. Уровень фиксированной при 0 V Минимальная амплитуда сигнала необходимо для восстановления тактовой частоты 1 делр-р до 1,25 Gbaud 1,5 DIVр-р выше 1,25 Gbaud Отслеживание / диапазон захвата ± 2% от указанной скорости обмена Триггер соединение DC, AC (затухает <100 Гц) ВЧ-Рей (затухает> 20 кГц) LF Рэй (затухает <200 кГц) Noise Reject (уменьшает чувствительность) Триггер Holdoff Диапазон 250 нс до 12 мин с макс Пороговый уровень Диапазон внутренних ± 120% от полной шкалы от центра экрана Режимы триггера Режим Аналоговые каналы Каналы MSO логики Описание Comm X Входит в комплект поставки на DSA70000 серии, при условии, как часть Вариант MTH на DPO70000 и MSO70000 серии. Поддержка AMI, HDB3, BnZS, ММК, MLT3, и NRZ кодированных сигналов Автобус X X Запуск по параллельным, я2C или SPI автобусе, когда автобус конкретное значение не найдено. (MSO70000 только для серии) Край X X Положительный или отрицательный наклон на любой канал или на передней панели Дополнительный вход. Соединение включает DC, AC, шум отклонить, отвергнуть HF, LF и отвергать B событий сканирования X B событий сканирование в В триггер последовательности, которые будут вызывать взрыв и захват данных события интересов, как это определено в B события меню настройки сканирования. Захваченные биты могут быть проверены в последовательном или рандомизированных моды, и альтернативы триггер может переключаться между двумя последовательными B события триггера. Глаз диаграммы могут быть построены с взрыв данных, полученных в результате сканирования B события Glitch X X Запуск по или отклонить глюки положительных, отрицательных, или любой полярности. Минимальный сбой ширина 150 пс (типовая) при перевооружить время 300 пс Шаблон X X Триггер, когда картина выходит ложная или остается верным за указанный период времени. Шаблон (AND, OR, NAND, NOR), указанный в течение четырех входных каналов (до 16 каналов на логику MSO70000 серии) определяется как высокий, низкий, или не заботятся Коротышка X Запуск по импульса, который пересекает один порог но не пересекает второй порог до пересечения первый раз. Событие может быть временной или логико-квалифицированных Серийный Выкройка X Запуск по NRZ-кодированных данных до 6,25 Gbaud; выше 1,25 Gbaud требует 8b/10b закодированные данные. Расширенная с картины блокировки запуска чтобы захватить повторяется приобретения долго серийных моделей тест до 6,25 Гбит / с Setup / Hold X Запуск по нарушений как время установки и провести время между часами и данные присутствуют на любых двух входных каналов Государство X X Любая логическая структура каналов (1, 2, 3) (до 16 каналов на логику MSO70000 серии) частотой от края на Channel 4. Запуск по повышения или понижения часы края Тайм-аут X X Запуск по событию, которое остается высоким, низким, или любой, в течение определенного периода времени. Выбор из 300 пс Переход X Запуск по импульса края ставкам, которые быстрее или медленнее, чем указано. Склон может быть положительным, отрицательным, или любой Задержка запуска по событиям X X От 1 до 2 миллиардов событий Задержка запуска по времени X X 3,2 нс до 3 млн. секунд Ширина X X Запуск по ширине положительный или отрицательный импульс в рамках или вне выбор сроков (до 150 пс) Окно X Запуск по событию, которое входит или выходит из окна определяется двумя регулируемыми пользователем порогов. Событие может быть времени или логики квалифицированных Поиск и Марк события Марк любых событий и документов сигналов. Поиск положительный / отрицательный склонах или по любым каналам. Поиск глюки или runts, а также скорость перехода, длительность импульса, установки и удержания, тайм-аут, окна нарушений, или найти какой-либо логики или государственного образца на любое количество каналов. Поиск DDR чтение или запись всплесков с опцией DDRA. Событие таблице всех найденных событий. Все события с временными метками в ссылку, чтобы вызвать позиции. Пользователи могут выбрать, чтобы остановить приобретения, когда события не найдено. Анализ формы сигнала Waveform Измерения Измерение Описание Автоматические измерения 53, 8 из которых могут быть отображены на экране в любой момент времени; измерения статистики, определяемых пользователем контрольных уровней, измерение в ворота изоляции конкретного вхождения в приобретении для измерения Амплитуда, относящиеся Амплитуда, High, Low, максимум, минимум, Пик-пик, среднее, среднее цикла, RMS, цикл RMS, положительный выброс, отрицательный выброс Сочетание Район, Район цикла, фаза, взрыв Ширина Eye-картины, относящиеся Коэффициент вымирания (абсолютное,%, дБ), высоте глаз, глаз Ширина, глаз Top, глаз базы, пересечение%, джиттера (PP, RMS, 6sigma), шум (PP, RMS), отношение сигнал / шум, искажение цикла, Q -фактор Гистограмма, относящиеся Waveform граф, Посещения в коробке, пиковая Хиты, медиана, максимум, минимум, Пик-пик, среднее (μ), стандартное отклонение (сигма), μ +1 Sigma, Sigma μ +2, +3 μ Sigma Время, относящиеся Время нарастания, спада, позитивная Ширина, отрицательный Ширина, положительный цикл Duty, негативный цикл Duty, период, частота, задержка Автобус декодирования (MSO70000 только для серии) Характеристика Описание Параллельно Данные, выбранные каналы сгруппированы в качестве параллельного, многоканальную автобус и отображается в виде одного значения автобус. Дисплей может быть двоичном, шестнадцатеричном или символические форматов Я2C SCLK и SDA каналы отображаются в виде автобуса в соответствии со спецификацией Inter-Integrated Circuit SPI MOSI, MISO, SCLK, С. С. каналы отображаются в виде автобуса в спецификации Serial периферийного интерфейса Waveform обработки / Математика Измерение Описание Алгебраические выражения Определить обширные алгебраические выражения, включая сигналы, скаляры, User-регулируемые переменные и результаты параметрического Измерения например (Интегральный (CH1 - Среднее (CH1)) × 1,414 × var1) Арифметика Сложить, Вычесть, Умножить, Разделить сигналов и Скаляры Фильтрация Функции Определяемые пользователем фильтры. Пользователя указать файл, содержащий коэффициенты фильтра. Несколько например фильтр файлы предоставляются Функции частотной области Спектральные амплитуды и фазы, действительных и мнимых спектров Маска Функция Создает растровое изображение формы сигнала из базы данных образцов сигнала. Выборочный учет может быть определен Математические функции Средняя, Обратить, Интеграция, дифференцировать, квадратный корень, экспоненциальная, Вход 10, Вход E, ABS, потолок, пол, Мин, Макс, SIN, COS, Тан, Асин, Acos, Атан, Синь, Кош, Тань Реляционный Логический результат сравнения>, <, ≥, ≤, ==,! = Вертикальные единиц Величина: Линейный, дБ, дБм Фаза: градусы, радианы, групповой задержки IRE и мВ единиц Функции окна Прямоугольные, Хемминга, Хеннинга, Кайзера-Бесселя, Blackman-Harris, гауссовские, Flattop2, Tek Экспоненциальная Дисплей, компьютер, I / O Дисплей Характеристика Описание Цветовых палитр Нормальный, зеленый, серый, температура, спектральный, и определяемые пользователем Формат отображения YT, XY Разрешение дисплея XGA 1024 × 768 горизонтальных пикселей по вертикали Размер дисплея Диагональ: 307,3 мм (12,1 дюйма) Тип дисплея Жидкокристаллический с активной матрицей цветной дисплей Горизонтальные отделов 10 Вертикальные отделов 10 Waveform Стили Векторы, точки, переменная Настойчивость, Бесконечные сохранения Компьютерной системы и периферия Характеристика DPO/DSA70000B Модели DPO/DSA/MSO70000C Модели Операционная система Microsoft Windows XP Embedded Процессор Процессор Intel Pentium 4, 3,4 ГГц Intel Core 2 Duo, 3 ГГц ПК Системная память 2 Гб 8 Гб Жесткий диск Задняя панель, съемный жесткий диск, 160 Гб CD / DVD-дисков На передней панели CD-R / W, DVD-R диске Мыши Оптическая мышь с колесиком, USB интерфейс Клавиатуры USB интерфейс Вход / выход порты Передняя панель Порт DPO/DSA70000B Модели DPO/DSA/MSO70000C Модели Aux Триггерный вход См. триггера спецификации DC Калибровка датчика Выход BNC разъем, ± 10 В постоянного тока для DC Калибровка датчика (сигнала доступны только во время калибровки датчика) Выход Быстрый Edge SMA разъем обеспечивает быстрый сигнал края. 1 кГц ± 20%; 810 мВ (базовый вверх) ± 20% в ≥ 10 кОм нагрузки; 440 мВ ± 20% в 50 Ω нагрузки Восстановленные часы SMA разъем, ≤ 1,25 Гбит / с, выход качели ≥ 130 мВр-р в 50 Ω на 1,25 Гбит / с Требуется ST6G вариант или вариант MTH чтобы на DPO70000 и MSO70000 серии, стандартный на DSA70000 серии Восстановленные данные SMA разъем, ≤ 1,25 Гбит / с, выход качели в 1010 повторяющийся узор 200 мВ на 50 Ω на 1,25 Гбит / с Требуется ST6G вариант или вариант MTH чтобы на DPO70000 и MSO70000 серии, стандартный на DSA70000 серии Порт USB 2.0 Позволяет подключать USB клавиатуру, мышь или устройства хранения Задняя панель Порт DPO/DSA70000B Модели DPO/DSA/MSO70000C Модели Аудио порты Миниатюрный телефон разъемы для стерео вход для микрофона и линейного стерео выхода Aux выхода триггера BNC разъем, от 0 до 3 В; умолчанию выход-триггера события низкой истинной Внешнее время справочной базы в BNC разъем, позволяет время базовая система для фазовой автоподстройки к внешние ссылки 10/100 МГц. Оптимизированный (с использованием программного обеспечения коммутатора) как для высокостабильных часов или режиме слежения Порт GPIB IEEE 488,2 стандарт Порт клавиатуры PS / 2 совместимый Порт LAN RJ-45 разъем, поддерживает 10BASE-T, 100Base-T и 1000BASE-T Порт мыши PS / 2 совместимый Параллельный порт IEEE 1284, DB-25 разъем ESATA порт N / A Внешний SATA-интерфейс для устройств хранения ESATA Power От 100 до 240 VRMS, ± 10%, 50/60 Гц, 115 VRMS ± 10%, <870 Вт, 400 Гц; CAT II, <1100 ВА Порты внешних видео Подключение к шоу дисплее осциллографа, в том числе жить сигналов на внешний монитор или проектор. Основной рабочий стол Windows может отображаться на внешнем мониторе с помощью этих портов Область XGA видео порт 15-контактный D-Sub разъем на задней панели, видео IBM XGA совместимы N / A DVI-I порт Видео N / A DVI разъем, женщины. DVI на VGA 15-контактный D-Sub разъем адаптера при условии Последовательный порт DB-9 порт COM1 Два DB-9 порта СОМ1 TekLink ™ Синхронизация нескольких осциллографов Tektronix вместе, чтобы позволить одновременное приобретение более четырех каналов Время справочной базы Out BNC разъем, обеспечивает TTL-совместимый вывод внутреннего 10 опорным генератором МГц Порты USB 2.0 Четыре. Разрешить подключение USB клавиатуры, мыши, или устройства хранения Windows Video порт 15-контактный D-Sub разъем на задней панели; соединяет второй монитор использовать два монитора режим отображения позволяет провести анализ результатов и участков следует рассматривать вместе с дисплее осциллографа. Видео DDC2B совместимый Кроме того, DVI-I порт может быть настроен на отображение вторичных рабочего стола Windows (также называемый расширенный рабочий стол или двойного монитора) Физические характеристики Размеры Настольной конфигурации Размерности мм дюйм Высота 298 11.74 Ширина 451 17.75 Глубина 489.97 19.29 Вес кг фунт Чистые 24 53 Доставка 34 67 Стойки конфигурации Размерности мм дюйм Высота 311 12.25 Ширина 480.1 18.9 Длина (от монтажа в стойку ухо к задней части инструмента) 546.1 21.5 Вес кг фунт Чистые 22 59 Kit 2.7 6 Механические Охлаждение - обязательно оформление мм дюйм Топ 0 0 Дно 0 0 Левая сторона 76 3 Правая сторона 76 3 Отдел 0 0 Задний 0 0 Экологической Характеристика Описание Температура Операционные 5 ° C до +45 ° C Выключенном состоянии -20 ° C до +60 ° C Влажность Операционные 8% до 80% относительной влажности (RH) с частотой до 32 ° C Выше +32 ° С до +45 ° С; как ограничен 29,4 ° C температура по влажному термометру Выключенном состоянии 5% до 95% относительной влажности (RH) Выше +32 ° С до +60 ° С; как ограничен 29,4 ° C температура по влажному термометру Высоте Операционные 3000 м (9843 футов) Выключенном состоянии 12000 м (39370 футов) Регулирующий Электромагнитная совместимость 2004/108/EC; EN 61326-2-1:2006 Сертификаты UL 61010-1, CSA 61010-1-04, LVD 2006/95/EC, EN61010-1, IEC 61010-1