| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размеры |  |
| Ширина | 48 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 125 мм |
| Ширина при альтернативном монтаже | 122 мм |
| Высота при альтернативном монтаже | 130 мм |
| Глубина при альтернативном монтаже | 51 мм |
| Окружающие условия |  |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 100 % (При 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Входные данные |  |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 96 В DC ... 110 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 67,2 В DC ... 154 В DC |
| Импульс пускового тока | < 10 A (стандартный (типовой)) |
| Провалы напряжения в сети | > 10 мс (96 В DC) |
| Входной предохранитель | 10 A (внутренний (защита модуля)) |
| Наименование защиты | Защита от перенапряжений при переходных процессах |
| Защитная цепь / модуль | Варистор |
| Выходные данные |  |
| Номинальное напряжение на выходе | 24 В DC ±1 % |
| Диапазон настройки выходного напряжения | 18 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В пост. тока, ограничение по постоянной мощности) |
| Номинальный выходной ток | 10 A (-40 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST | 12,5 A (-40 °C ... 40 °C, в непрерывном режиме, UOUT = 24 В DC) |
| Резерв тока технологии SFB | 60 A (12 мс) |
| Изменение хар-к | 60 °C ... 70 °C (2,5 % / K) |
| Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
| Возможность последовательного подключения | Да |
| Нагрузка, емкостная, максимальная | неограниченно |
| активное ограничение тока | 18 A |
| Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
|  | < 2 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
|  | < 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) |
| Остаточная пульсация | < 20 мB(ДА) |
| Коммутационные пики, номинальная нагрузка | < 10 мB(ДА) (20 МГц) |
| Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | 4 Вт (UIN 110 В DC) |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 24 Вт |
| Общие сведения |  |
| Вес нетто | 0,9 кг |
| КПД | > 92 % (UIN 96 В DC / UOUT 24 В DC) |
|  | > 92 % (UIN 110 В DC / UOUT 24 В DC) |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 1,5 кВ (Типовое исп.)/ 1 кВ (Выборочное исп.) |
| Степень защиты | I |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1357000 ч (25 °C) (> 772000 ч (40 °C)) |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Указания по монтажу | подключение в ряд: отступ по горизонтали 5 мм, между активными модулями 15 мм, по вертикали 50 мм |
| Характеристики клемм, вход |  |
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG, мин. | 24 |
| Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Характеристики клемм, выход |  |
| Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG, мин. | 24 |
| Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Параметры подключения сигнализации |  |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG, мин. | 24 |
| Сечение проводника AWG, макс. | 12 |
| Резьба винтов | M3 |
| Стандарты и предписания |  |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
| Ударопрочность | 30г, на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3, EN 61000-4-4 |
| Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН) |
| Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Стандарт - безопасные малые напряжения | EN 60950-1 (SELV), EN 60204 (PELV) |
| Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
|  | UL/C-UL, одобренный UL 60950 |
| Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
| Применение в железнодорожной отрасли | EN 50121-4 |