| Параметр / Серия | RSA3000E | RSA3000 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон частот | 9 кГц…1,5 ГГц (RSA3015E, RSA3015E-TG) 9 кГц…3,0 ГГц (RSA3030E, RSA3030E-TG) | 9 кГц…3,0 ГГц (RSA3030, RSA3030-TG) 9 кГц…4,5 ГГц (RSA3045, RSA3045-TG) |
| Погрешность опорного генератора | 1 ppm (опция: 0,1 ppm) |
| Режим свипирующего анализатора GPSA |
| Фазовый шум (отстройка 10 кГц) | -102 дБн/Гц |
| Полоса RBW | 1 Гц…10 МГц | 10 Гц…3 МГц 1 Гц…10 МГц (опция) |
| Полоса видео | 1 Гц…10 МГц |
| ЭМИ фильтры | опция: 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц |
| DANL | без п/у: -141 дБм с п/у (опция): -161 дБм |
| Частотный отклик | 0,5 дБ |
| Трекинг-генератор | для моделей с индексом "-TG". Диапазон частот: 100 кГц…макс.полоса анализатора |
| Режим анализатора реального времени RTSA |
| Полоса анализа в реальном времени | 10 МГц | штатно: 10 МГц опция: 25 МГц, 40 МГц |
| Мин. длительность гарантир. захвата | 9,3 мкс | штатно 9,3 мкс опция 7,82 мкс; 7,45 мкс |
| Скорость БПФ | 146484 FFT/сек |
| Визуализация | 7 режимов: Normal (Обычный спектр), Density (Спектральная плотность), Spectrogram (Спектрограмма), Power versus Time PvT (Распределение мощности во времени), PVT& Normal, PVT& Spectrogram, Density& Spectrogram |
| Общие характеристики |
| Интерфейсы | USB-host (4 шт), USB-device, LAN, HDMI |
| Дисплей | 10,1 ", емкостной мультитач, 1024х600 |
| Габаритные размеры | 410х224х135 мм |